Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 20 января 2004 года. Регистрационный номер 09-04

Утверждена

приказом Государственного агентства

связи при Правительстве

Кыргызской Республики

от 20 ноября 2003 года N 125-пр

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке регистрации и эксплуатации

любительских приемно-передающих радиостанций

Кыргызской Республики

Введение

1. Общие положения

2. Категории любительских радиостанций

3. Порядок получения частотного присвоения на право

эксплуатации любительских радиостанций

4. Документация, обязательная для любительских

радиостанций

5. Права владельца любительской радиостанции

6. Обязанности владельца любительской радиостанции

7. Ограничения и санкции, применяемые к владельцам

любительских радиостанций

8. Контроль за работой любительских радиостанций

9. Позывные сигналы любительских радиостанций

10. Технические требования к любительским радиостанциям.

Размещение любительских радиостанций

11. Использование любительских радиостанций

в чрезвычайных ситуациях

12. Прекращение работы любительской радиостанции

13. Действие Инструкции

Приложение 1. Диапазоны (полосы) частот, допустимые мощности

и виды радиосвязи, разрешенные любительским

радиостанциям

Приложение 2. Квалификационные требования к радиолюбителям

коротковолновикам

Приложение 3. Заявление-анкета

Приложение 4. Заявление-анкета на оформление временного разрешения

иностранным радиолюбителям

Введение

Настоящая Инструкция регламентирует порядок оформления и выдачи частотных присвоений на право эксплуатации любительских приемно-передающих радиостанций, их эксплуатацию на территории Кыргызской Республики, определяет права и обязанности владельцев любительских радиостанций при их эксплуатации и ответственность за нарушение положений настоящей Инструкции.

1. Общие положения

1.1. К любительским приемно-передающим радиостанциям относятся радиостанции, эксплуатируемые коллективами радиолюбителей или отдельными радиолюбителями в целях:

- экспериментальной работы с приемно-передающей аппаратурой и антенными устройствами;

- изучения особенностей распространения радиоволн в выделенных для радиолюбительской связи диапазонах частот;

- практической тренировочной и спортивной работы по проведению радиосвязей.

Любительские приемно-передающие радиостанции подразделяются на радиостанции коллективного и индивидуального пользования.

1.2. Установка и эксплуатация любителями приемно-передающих радиостанций осуществляется на основе частотного присвоения на право эксплуатации любительских радиостанций, выданного Государственным агентством связи при Правительстве Кыргызской Республики (далее по тексту ГАС).

1.3. Частотное присвоение на право эксплуатации радиостанций коллективного пользования выдается ГАС КР на основании заявления коллективов радиолюбителей.

1.4. Частотное присвоение на право эксплуатации радиостанций индивидуального пользования выдается ГАС КР на основании заявления гражданина.

1.5. Контроль за использованием выделенных для любительской радиосвязи частот, технического состояния аппаратуры, и ежегодная перерегистрация ранее выданного частотного присвоения на право эксплуатации любительских радиостанций осуществляется ГАС и/или его территориальными управлениями.

1.6. Владельцы любительских радиостанций всех категорий для работы в диапазоне 27 МГц получают отдельное частотное присвоение на общих основаниях, т.к. цели использования диапазона 27 МГц не соответствуют п.1.1.

1.7. При оформлении и эксплуатации любительских радиостанций, радиолюбители должны руководствоваться помимо требованиям настоящей Инструкции и другими нормативными актами ГАС КР.

2. Категории любительских радиостанций

2.1. Любительские радиостанции, в зависимости от квалификации владельцев и стажа их работы в эфире, делятся на четыре категории, которые присваиваются квалификационными комиссиями ГАС КР, в состав которых привлекаются члены Союза радиолюбителей Кыргызской Республики. Радиостанции каждой из категорий должны эксплуатироваться строго в пределах диапазонов (полос) частот, уровня мощности и видов излучения, разрешенных для данной категории радиостанций, согласно Приложению 1.

2.2. Право на установку и эксплуатацию коллективных и индивидуальных радиостанций 1-й и 2-й категорий может быть предоставлено лицам, достигшим к моменту подачи документов в ГАС возраста 16 лет, а 3-й категории - 14 лет.

2.3. Частотные присвоения класса "экстра" и 1-й категории выдаются только ГАС КР, а частотные присвоения 2-й и 3-й категорий выдаются ГАС КР и/или его территориальными управлениями.

2.4. Определение квалификации владельца любительской радиостанции и перевод радиостанций в другие категории осуществляется в соответствии с требованиями Приложения 2.

2.5. Организация и проведение экзаменов проводится Квалификационной комиссией ГАС КР.

3. Порядок получения частотного присвоения на право

эксплуатации любительских радиостанций

3.1. Эксплуатация любительской радиостанции может производиться только после получения частотного присвоения, выданного ГАС КР и/или его территориальными органами.

3.2. Для получения частотного присвоения, лица, сдавшие квалификационные экзамены должны представить в ГАС КР и/или его территориальными органами перечисленные ниже документы:

- заявление-анкету с решением Квалификационной комиссии ГАС КР - 2 экз. (Приложение 3);

- фотографии размером 3х4 см - 2 шт.

Размеры регистрационного и установочного сборов и порядок их уплаты определяются Государственным агентством связи.

3.3. При оформлении частотного присвоения, лица, не достигшие возраста 16 лет, дополнительно прилагают:

- заявление главы семьи о том, что он(она) не возражает против выдачи частотного присвоения на право эксплуатации любительской радиостанции и принимает на себя ответственность за соблюдение ее владельцем требований настоящей Инструкции, включая правила техники безопасности.

3.4. Для получения частотного присвоения гражданам других государств (включая СНГ) необходимо за два месяца до предполагаемой даты начала работы с территории Кыргызской Республики представить в ГАС КР следующие документы:

- заявление-анкету - 2 экз. (Приложение 4);

- фотографии размером 4,5х6 см - 2 шт.;

- копию национальной Лицензии;

- список ввозимой аппаратуры;

- копию паспорта или документа, удостоверяющего личность.

3.5. Для радиостанций коллективного пользования все документы, перечисленные в п.3.2, оформляются на имя начальника радиостанции.

3.6. По документам (указанным в п.п. 3.2, 3.3, 3.4) ГАС КР и/или его территориальные органы оформляют частотные присвоения. Решения ГАС и/или его территориальных органов по вопросам выдачи частотного присвоения могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

3.7. Частотное присвоение, оформленное ГАС и/или его территориальными органами, передается владельцу.

3.8. Частотное присвоение на право эксплуатации любительской радиостанции выдается на 5 лет и должно храниться на радиостанции владельца.

3.9. Ежегодно, до 25 марта текущего года, проводится перерегистрация частотных присвоений. Для этого частотное присвоение должно быть представлено в ГАС и/или его территориальными органами на перерегистрацию.

3.10. Территориальные управления ГАС КР ежегодно, к 1 июня предоставляют в ГАС КР сведения о перерегистрации с указанием всех основных данных о владельцах любительских радиостанций.

3.11. Частотное присвоение, не представленное на перерегистрацию в установленный срок, аннулируется.

3.12. Выдача дубликата частотного присвоения в случае утраты, производится ГАС КР и/или его территориальными органами по заявлению владельца частотного присвоения (п.12.3).

3.13. Владельцы индивидуальных и начальники коллективных радиостанций обязаны в месячный срок сообщать в ГАС КР и/или его территориальные органы об изменениях в своих анкетных данных.

3.14. ГАС КР вправе провести аттестацию любительских радиостанций любой категории.

4. Документация, обязательная

для любительских радиостанций

4.1. На каждой любительской радиостанции должны постоянно находиться и предъявляться по первому требованию представителя ГАС КР следующие документы:

- частотное присвоение на право эксплуатации радиостанции;

- аппаратный журнал (допускается ведение аппаратного журнала в электронном виде);

- экземпляр настоящей Инструкции.

4.2. В аппаратном журнале владелец любительской радиостанции (оператор коллективной радиостанции) обязан регистрировать каждую проведенную радиосвязь с указанием даты, времени начала связи, частотного диапазона, позывного сигнала корреспондента, переданной и принятой оценок сигнала. Также могут регистрироваться имя и местонахождение корреспондента. Аппаратные журналы должны храниться не менее 3-х лет со времени проведения радиосвязи.

4.3. На коллективных радиостанциях помимо документов п.4.1 должны быть:

- список операторов радиостанции, допущенных к работе в эфире;

- журнал инструктажа по ТБ и пожарной безопасности.

5. Права владельца любительской радиостанции

Владелец любительской радиостанции имеет право:

- эксплуатировать свою радиостанцию согласно выданного ГАС КР и/или его территориальным органом частотного присвоения, в любое, удобное для него время;

- устанавливать любые типы антенных систем при условии соблюдения правил эксплуатации подобных сооружений и при согласовании с соответствующими органами архитектурного надзора;

- вступать в любые радиолюбительские клубы, союзы и общества любой страны мира;

- требовать от ГАС КР и/или его территориальных органов принятия действенных мер по устранению помех на любительских диапазонах, если мешающие радиостанции или источники помех работают в нарушение существующего законодательства Кыргызской Республики;

- работать с любой коллективной или индивидуальной радиостанции Кыргызской Республики принадлежащим ей позывным с согласия начальника коллективной или владельца индивидуальной радиостанции;

- требовать от лиц, осуществляющих контроль за работой любительских радиостанций, предъявления соответствующих документов при посещении ими индивидуальной или коллективной радиостанции;

- осуществлять проведение радиосвязей в полевых условиях и с подвижных средств.

6. Обязанности владельца любительской радиостанции

Владелец любительской радиостанции обязан:

- не допускать любых действий, которые могут нанести ущерб Кыргызской Республике в глазах мировой общественности;

- быть вежливым, корректным, доброжелательным при проведении радиосвязей, ориентироваться на лучшие примеры поведения в эфире;

- строго соблюдать все законы Кыргызской Республики и инструкции, регламентирующие работу в эфире;

- эксплуатировать свою радиостанцию в соответствии с выданным частотным присвоением, выполнять все законные требования контролирующих органов;

- в случае чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий оказывать всемерную помощь Правительству Кыргызской Республики в организации аварийной радиосвязи;

- незамедлительно сообщать в ГАС КР и/или его территориальные органы обо всех сигналах бедствия, принятых на любительских диапазонах;

- соблюдать правила техники безопасности при монтаже, наладке и эксплуатации аппаратуры и антенно-фидерных устройств;

- обеспечивать недоступность для посторонних лиц принадлежащей ему передающей аппаратуры;

- обеспечивать беспрепятственный доступ к приемно-передающей аппаратуре любительской радиостанции лицам, представляющим ГАС КР, при наличии документа, удостоверяющего это право;

- выполнять требования радиостанций, работающих на первичной основе в части прекращения передачи и изменения частоты;

- выполнять требования ГАС КР по сути полученных замечаний;

- информировать ГАС КР о фактах работы в эфире нелегальных радиостанций позывными, принадлежащими Кыргызской Республике;

- обеспечивать сохранность выданного ему частотного присвоения и его нахождении на любительской радиостанции;

- регулярно уплачивать в ГАС КР сборы за эксплуатацию любительской радиостанции;

- незамедлительно сообщать в ГАС КР обо всех обнаруженных незаконнодействующих передатчиках на территории Кыргызской Республики.

7. Ограничения и санкции, применяемые

к владельцам любительских радиостанций

Всем лицам, имеющим частотное присвоение на право эксплуатации любительской радиостанции на территории Кыргызской Республики, запрещается:

7.1. Передача секретных сведений (определено соответствующими законами Кыргызской Республики), любые переговоры, касающиеся предприятий, организаций и учреждений, имеющих особый режим.

7.2. Применение шифров, условных кодов, произвольных сокращений (исключая открытый текст), использование кодеров, шифраторов для речи, произвольных протоколов обмена данными.

7.3. Работа не присвоенными позывными (включая дробные).

7.4. Сокращение позывных, проведение радиосвязей без передачи позывных в начале и конце радиосвязи, а также без передачи своего позывного в течение 10 минут, систематическое искажение позывного сигнала.

7.5. Работа на передачу без соответствующего частотного присвоения в диапазонах, не выделенных радиолюбителям Кыргызской Республики.

7.6. Допуск к работе на передачу с коллективной или индивидуальной радиостанции лиц, не имеющих частотного присвоения на право эксплуатации любительской радиостанции на территории Кыргызской Республики, и не являющихся операторами коллективных радиостанций.

7.7. Работа на тех радиолюбительских диапазонах частот или их участках и теми видами излучения, которые не предусмотрены категорией любительской радиостанции.

7.8. Проведение радиосвязи с нелюбительскими радиостанциями (кроме случаев подачи сигналов бедствия), а также с радиостанциями, работающими без позывных.

7.9. Излучение спектра частот, выходящего за пределы любительских диапазонов.

7.10. Превышение мощности относительно указанной в частотном присвоении.

7.11. Эксплуатация радиопередатчиков, не соответствующих техническим нормам на параметры сигнала.

7.12. Умышленное создание помех любительским радиостанциям, входящим в аварийную службу связи и служебным радиостанциям, работающим в диапазонах, выданных радиолюбителям на вторичной основе.

7.13. Извлечение доходов от любительской радиосвязи.

7.14. Употребление грубых, бранных, оскорбительных слов и выражений, жаргона, сугубо профессиональных терминов, не имеющих отношения к радиолюбительству.

7.15. Игнорирование указаний служебных и контрольных радиостанций на диапазонах вторичной основы. Нарушение использования диапазона (полос) частот, выделенных на вторичной основе, а также невыполнение рекомендаций контрольных радиостанций на любительских диапазонах.

7.16. Ретрансляция телевизионных, радиовещательных и других нелюбительских радиостанций.

7.17. Установка любительских радиостанций на поездах, самолетах, кораблях и других подвижных объектах, без согласования с ГАС КР и органами, ответственными за эти объекты, а также эксплуатация радиостанций с объектов, имеющих особый режим по использованию радиопередающих устройств.

7.18. За нарушения, перечисленные в п.п. 7.1-7.17 к владельцу любительской радиостанции применяются следующие санкции:

1) предупреждение;

2) закрытие радиостанции на срок от 3-х до 12 месяцев;

3) понижение категории сроком на один год;

4) аннулирование частотного присвоения на эксплуатацию любительской радиостанции.

7.19. Санкции п.7.18 налагаются ГАС КР самостоятельно или по ходатайству Союза радиолюбителей.

7.20. При необходимости наложения той или иной санкции, ГАС КР письменно уведомляет о своем решении владельца любительской радиостанции и сообщает о принятых мерах в Союз радиолюбителей. Владелец любительской радиостанции обязан подчиниться решению ГАС КР немедленно по получении письменного уведомления.

7.21. ГАС КР вправе возобновить действия ранее выданного частотного присвоения, через три года после проведения аттестации.

8. Контроль за работой любительских радиостанций

8.1. Контроль за соблюдением технических норм аппаратуры и параметров излучаемых сигналов, соблюдением правил любительской радиосвязи осуществляется ГАС КР.

8.2. Союз радиолюбителей при регистрации нарушений должны уведомить ГАС КР.

8.3. Факты нарушений правил и порядка проведения любительских радиосвязей, подлежащие акустическому контролю, фиксируются на магнитную ленту и должны быть предоставлены в ГАС КР для рассмотрения факта нарушения.

При регистрации нарушения фиксируются:

- позывной сигнал любительской радиостанции;

- дата (день, месяц, год);

- время (часы, минуты UT);

- частота излучаемого сигнала (кГц);

- вид модуляции;

- вид нарушения требований настоящей Инструкции;

- содержание передачи.

При необходимости фиксируются: уровень основного и побочных сигналов, ширина спектра излучаемого сигнала и т.д. (п.10.4).

9. Позывные сигналы любительских радиостанций

9.1. Любительским радиостанциям Кыргызской Республики присваиваются позывные сигналы в соответствии с требованиями Регламента радиосвязи к позывным любительской службы.

9.2. Радиолюбители Кыргызской Республики могут иметь только один позывной сигнал на постоянной основе.

9.3. Позывные любительских радиостанций Кыргызской Республики состоят из префикса - двух букв EX латинского алфавита и одной цифры от 0 до 9 и суффикса - одной или двух букв латинского алфавита от A до Z.

9.4. В зависимости от категории радиостанции применяются следующие конструкции позывных:

- для индивидуальных радиостанций категории "экстра": префикс EX2, EX8, EX0; суффикс - одна буква от A до Z, например EX2E;

- для коллективных радиостанций категории "экстра": префикс - EX9; суффикс - одна буква от A до Z, например EX9A;

- для индивидуальных радиостанций 1-й, 2-й и 3-й категорий: префикс EX2, EX7, EX8, EX0; суффикс - две буквы, первая из которых обозначает область республики, вторая - от A до Z, например: EX7AA;

- для коллективных радиостанций 1-й, 2-й и 3-й категорий: префикс EX9; суффикс - две буквы, первая из которых обозначает область республики, вторая - от A до Z, например: EX9BB;

- центральной радиостанции Союза радиолюбителей присвоен позывной EX9HQ);

- позывные приемных любительских радиостанций состоят из префикса EX, трехзначного порядкового номера и буквы, обозначающей область республики, например: EX-001-A.

9.5. Префиксы распределены следующим образом:

- EX1 специальные радиостанции;

- EX2 индивидуальные радиостанции;

- EX3 резерв;

- EX4 резерв;

- EX5 специальные радиостанции;

- EX6 резерв;

- EX7 индивидуальные радиостанции;

- EX8 индивидуальные радиостанции;

- EX9 коллективные радиостанции;

- EX0 индивидуальные радиостанции.

9.6. Принято следующее распределение букв по областям республики (первая буква после префикса в позывных всех категорий, кроме "экстра"):

- г.Бишкек A, B, C, D, F, G;

- Чуйская область H, I, J, K, L, M;

- Баткенская область E;

- г.Ош O;

- Ошская область N;

- Нарынская область P;

- Иссык-Кульская область Q;

- Таласская область T;

- Джалал-Абадская область V.

9.7. Для эксплуатации любительской радиостанции вне постоянного местонахождения к позывному через дробь добавляется буква латинского алфавита:

A - альтернативное постоянное местонахождение радиостанции, например: EX8AA/A;

M - любительская радиостанция, установленная на автомобиле, например: EX8BB/M;

P - носимая или использующаяся в полевых условиях радиостанция, например: EX8CC/P;

MM - любительская радиостанция, установленная на морском или речном судне: например EX8DD/MM.

Дробные позывные оформляются по отдельным заявлениям владельцев частотных присвоений.

9.8. Гражданам иностранных государств выдаются позывные следующей конструкции: EX/(домашний позывной), например EX/RA3AA.

9.9. Возможность выбора позывного предоставляется только любительским радиостанциям "экстра" и 1-й категории в пределах одного блока. Выдавать позывные из следующего блока допускается при использовании не менее 20 позывных из предыдущего. (Блок - набор последних букв суффикса в порядке от A до Z).

9.10. Позывные сигналы любительским радиостанциям "экстра" и 1-й категории присваиваются ГАС КР, а 2-й и 3-й категорий ГАС КР и/или территориальными управлениями ГАС КР.

9.11. Повторная выдача ранее использовавшихся позывных не допускается.

9.12. Выдача специальных позывных осуществляется ГАС КР на время проведения мероприятий, имеющих государственный или международный статус (юбилеи, знаменательные события, выставки, слеты и т.п.).

10. Технические требования к любительским радиостанциям.

Размещение любительских радиостанций

10.1. В состав любительской радиостанции входит:

- комплект приемно-передающей аппаратуры, соответствующей выданному частотному присвоению;

- антенные устройства с фидерными линиями;

- вспомогательные устройства для контроля параметров радиопередающей аппаратуры;

- инструменты и инвентарь.

10.2. Изготовление аппаратуры, установка антенных сооружений должны производиться в соответствии с требованиями нормативных документов.

10.3. Передающие устройства должны обеспечивать выполнение норм на ширину полос излучения, мощность в соответствии с Приложением 1. Стабильность частоты определяется как абсолютный уход частоты в течение 20 минут с момента вхождения в связь и не должна превышать:

- на диапазонах ниже 30 МГц - 100 Гц;

- на диапазонах выше 30 МГц - 1000 Гц.

10.4. Средняя мощность побочных излучений, создаваемых передатчиком должна быть:

- на диапазонах ниже 30 МГц - на 40 dB ниже мощности основного сигнала, но не более 50 мВт;

- на диапазоне 144 МГц - на 60 dB ниже мощности основного сигнала, но не более 1 мВт;

- на диапазоне 430 МГц - на 60 dB ниже мощности основного сигнала, но не более 20 мВт;

- на диапазоне 1260 МГц и выше - на 50 dB ниже мощности основного сигнала.

10.5. Параметры сигналов и протоколы обмена информацией должны соответствовать международным нормам и требованиям к любительской связи.

10.6. Мощность передатчика любительской радиостанции определяется по принятой в ВЧ (СВЧ) технике измерений методике, путем измерения ВЧ (СВЧ) напряжения на согласованном с выходом передатчика эквиваленте антенны, и рассчитывается по формуле:

P = U(2) / R, где:

P - мощность, Вт:

U - ВЧ (СВЧ) напряжение на эквиваленте антенны, В;

R - сопротивление эквивалента антенны, Ом.

10.7. При наличии помех от любительских радиостанций телевизионному и/или радиоприему, владелец любительской радиостанции обязан принять все меры к устранению помех, включая установку сетевых и антенных фильтров как на своей радиостанции, так и на радиоустройствах, подверженных помехам (по согласованию с владельцем радиоустройств), проверить параметры своего передатчика, антенн, заземления, вплоть до отключения передатчика.

10.8. Любительские радиостанции размещаются по адресу, указанному в частотном присвоении.

10.9. Любительские радиостанции размещаются в помещениях, соответствующих требованиям электрической безопасности и обеспечивающих невозможность доступа посторонних лиц к передающей аппаратуре. Ответственность за выполнение этих требований возлагается на владельцев индивидуальных радиостанций и начальников коллективных радиостанций.

10.10. Помещения, в которых размещаются коллективные радиостанции, должны иметь приспособления для опечатывания дверей, по возможности оборудованы сигнализацией, а находящиеся на первом этаже - иметь зарешеченные окна.

11. Использование любительских радиостанций

в чрезвычайных ситуациях

11.1. Решением соответствующих органов Правительства Кыргызской Республики владельцы любительских радиостанции могут быть привлечены для организации связи в чрезвычайных ситуациях, как в республике, так и с зарубежными странами. При этом Правительство Кыргызской Республики компенсирует убытки, принесенные в результате такого приостановления их деятельности в соответствии с п.5 статьи 26 Закона КР "Об электрической и почтовой связи".

11.2. По согласованию с ГАС может создаваться Любительская аварийная служба связи в чрезвычайных ситуациях (ЛАСС), включающая в себя коллективные и индивидуальные любительские радиостанции, владельцы которых изъявляют желание оказывать помощь в чрезвычайных ситуациях.

11.3. Все любительские радиостанции республики должны оказывать содействие радиостанциям ЛАСС при работе последних в условиях чрезвычайных ситуаций, по требованию радиостанций ЛАСС незамедлительно освобождать их рабочие частоты или прекращать передачу на указанных частотах.

11.4. ЛАСС действует согласно Положения о службе, которое утверждается ГАС КР.

12. Прекращение работы любительской радиостанции

12.1. Частотное присвоение может быть аннулировано в случаях, предусмотренных в разделе 7 настоящей Инструкции, а также в случае выезда владельца за пределы республики на постоянное место жительства, за неуплату ежегодного эксплуатационного сбора или по заявлению владельца.

12.2. В случаях аннулирования частотного присвоения, владелец сдает его в органы ГАС КР и/или его территориальные органы и взамен ему выдается справка о возврате частотного присвоения.

12.3. В случае утраты частотного присвоения, владелец обязан обратиться в ГАС КР и/или его территориальные органы с заявлением, в котором указаны обстоятельства утраты. ГАС КР и/или его территориальные органы выдают дубликат частотного присвоения.

12.4. При полном прекращении работы любительской радиостанции, владелец обязан полностью демонтировать антенные сооружения и принять меры, исключающие использование радиопередающей аппаратуры радиостанции лицами, не имеющими частотного присвоения.

13. Действие Инструкции

13.1. С момента введения настоящей Инструкции в действие, ранее принятые документы, регламентирующие оформление и эксплуатацию любительских радиостанций, утрачивают силу.

Приложение 1

ДИАПАЗОНЫ

(полосы) частот, допустимые мощности и виды

радиосвязи, разрешенные любительским радиостанциям

-----------------------------------------------------------------------

|  Категория |Мощность,|        Полоса частот       |        Вид      |

|радиостанции|   Вт    |                            |    радиосвязи   |

|            |         |                            |    (излучения)  |

|------------|---------|----------------------------|-----------------|

|Третья      |     5   |1810-1860 кГц               |CW               |

|категория   |         |1860-1930 кГц               |SSB, CW          |

|            |         |1900-1930 кГц               |AM, CW           |

|            |---------|----------------------------|-----------------|

|            |    10   |3500-3700 кГц               |CW               |

|            |         |----------------------------|-----------------|

|            |         |28000-28050 кГц             |CW               |

|            |         |28050-28150 кГц             |DIG, CW          |

|            |         |28150-28200 кГц             |CW               |

|            |         |28200-28700 кГц             |SSB, CW          |

|            |         |28700-29200 кГц             |SSB, AM, CW      |

|            |         |29200-29300 кГц             |FM, AM, SSB, CW  |

|            |         |29520-29700 кГц             |FM, SSB, CW      |

|            |--------------------------------------------------------|

|            |                       УКВ диапазоны                    |

|            |--------------------------------------------------------|

|            |     5   |144000-144150 кГц           |CW               |

|            |         |144150-144500 кГц           |SSB, CW          |

|            |         |144500-145800 кГц           |FM               |

|            |         |145800-146000 кГц           |SSB, CW          |

|            |         |144625-144675 кГц           |DIG              |

|            |         |----------------------------|-----------------|

|            |         |430000-432150 кГц           |CW               |

|            |         |432150-432500 кГц           |SSB, CW          |

|            |         |432500-435000 кГц           |FM               |

|            |         |435000-438000 кГц           |SSB, CW          |

|            |         |438000-440000 кГц           |FM               |

|            |         |433625-433725 кГц           |DIG              |

|            |         |438025-438175 кГц           |DIG              |

|            |         |----------------------------|-----------------|

|            |         |1260000-1270000 кГц         |SSB,CW           |

|            |         |1270000-1296000 кГц         |FM               |

|            |         |1296000-1296150 кГц         |CW               |

|            |         |1298150-1297000 кГц         |SSB, CW          |

|            |         |1297000-1300000 кГц         |FM               |

|            |         |----------------------------|-----------------|

|            |         |2400-2450 МГц               |                 |

|            |         |----------------------------|-----------------|

|            |         |5650-5670 МГц               |                 |

|            |         |----------------------------|-----------------|

|            |         |10000-10500 МГц             |                 |

|            |         |----------------------------|-----------------|

|            |         |24000-24250 МГц             |                 |

|            |         |----------------------------|-----------------|

|            |         |47000-47200 МГц             |                 |

|            |         |----------------------------|-----------------|

|            |         |75500-76000 МГц             |                 |

|            |         |----------------------------|-----------------|

|            |         |119980-120020 МГц           |                 |

|            |         |----------------------------|-----------------|

|            |         |142000-149000 МГц           |                 |

|            |         |----------------------------|-----------------|

|            |         |241000-250000 МГц           |                 |

|------------|---------|----------------------------|-----------------|

|Вторая      |     5   |1810-1860 кГц               |CW               |

|категория   |         |1860-1930 кГц               |SSB, CW          |

|            |         |1900-1930 кГц               |AM, CW           |

|            |---------|----------------------------|-----------------|

|            |    50   |3500-3580 кГц               |CW               |

|            |         |3580-3600 кГц               |DIG, CW          |

|            |         |3600-3620 кГц               |SSB, DIG, CW     |

|            |         |3620-3700 кГц               |SSB, CW          |

|            |         |----------------------------|-----------------|

|            |         |7000-7035 кГц               |CW               |

|            |         |7035-7040 кГц               |DIG, CW          |

|            |         |7040-7045 кГц               |SSB, DIG, CW     |

|            |         |7045-7100 кГц               |SSB, CW          |

|            |         |----------------------------|-----------------|

|            |         |14000-14070 кГц             |CW               |

|            |         |14070-14112 кГц             |DIG, CW          |

|            |         |14112-14350 кГц             |CW               |

|            |         |----------------------------|-----------------|

|            |         |21000-21080 кГц             |CW               |

|            |         |21080-21120 кГц             |DIG, CW          |

|            |         |21120-21150 кГц             |CW               |

|            |         |21150-21450 кГц             |SSB, CW          |

|            |         |----------------------------|-----------------|

|            |         |28000-28050 кГц             |CW               |

|            |         |28050-28150 кГц             |DIG, CW          |

|            |         |28150-28200 кГц             |CW               |

|            |         |28200-28700 кГц             |SSB, CW          |

|            |         |28700-29200 кГц             |SSB, AM, CW      |

|            |         |29200-29300 кГц             |FM, AM, SSB, CW  |

|            |         |29520-29700 кГц             |FM, SSB, CW      |

|            |---------|----------------------------------------------|

|            |    25   |                 УКВ диапазоны                |

|------------|---------|----------------------------------------------|

|Первая      |    10   |1810-1860 кГц               |CW               |

|категория   |         |1860-1930 кГц               |SSB, CW          |

|            |         |1900-1930 кГц               |AM, CW           |

|            |---------|----------------------------|-----------------|

|            |   250   |3500-3580 кГц               |CW               |

|            |         |3580-3600 кГц               |DIG, CW          |

|            |         |3600-3620 кГц               |SSB, DIG, CW     |

|            |         |3620-3800 кГц               |SSB, CW          |

|            |         |----------------------------|-----------------|

|            |         |7000-7035 кГц               |CW               |

|            |         |7035-7040 кГц               |DIG, CW          |

|            |         |7040-7045 кГц               |SSB, DIG, CW     |

|            |         |7045-7100 кГц               |SSB, CW          |

|            |         |----------------------------|-----------------|

|            |         |10100-10140 кГц             |CW               |

|            |         |10140-10150 кГц             |DIG, CW          |

|            |         |----------------------------|-----------------|

|            |         |14000-14070 кГц             |CW               |

|            |         |14070-14100 кГц             |DIG, CW          |

|            |         |14100-14112 кГц             |DIG, SSB, CW     |

|            |         |14112-14350 кГц             |SSB, CW          |

|            |         |----------------------------|-----------------|

|            |         |18068-18100 кГц             |CW               |

|            |         |18100-18110 кГц             |DIG, CW          |

|            |         |18110-18168 кГц             |SSB, CW          |

|            |         |----------------------------|-----------------|

|            |         |21000-21080 кГц             |CW               |

|            |         |21080-21120 кГц             |DIG, CW          |

|            |         |21120-21150 кГц             |CW               |

|            |         |21150-21450 кГц             |SSB, CW          |

|            |         |----------------------------|-----------------|

|            |         |24890-24920 кГц             |CW               |

|            |         |24920-24930 кГц             |DIG, CW          |

|            |         |24930-24990 кГц             |SSB, CW          |

|            |         |----------------------------|-----------------|

|            |         |28000-28050 кГц             |CW               |

|            |         |28050-28150 кГц             |DIG, CW          |

|            |         |28150-28200 кГц             |CW               |

|            |         |28200-28700 кГц             |SSB, CW          |

|            |         |28700-29200 кГц             |SSB, AM, CW      |

|            |         |29200-29300 кГц             |FM, AM, SSB, CW  |

|            |         |29520-29700 кГц             |FM, SSB, CW      |

|            |---------|----------------------------------------------|

|            |    50   |                 УКВ диапазоны                |

|------------|---------|----------------------------------------------|

|Экстра      |    10   |1810-1860 кГц               |CW               |

|категория   |         |1860-1930 кГц               |SSB, CW          |

|            |         |1900-1930 кГц               |AM, CW           |

|            |---------|----------------------------|-----------------|

|            |  1000   |3500-3580 кГц               |CW               |

|            |         |3580-3600 кГц               |DIG, CW          |

|            |         |3600-3620 кГц               |SSB, DIG, CW     |

|            |         |3620-3800 кГц               |SSB, CW          |

|            |         |----------------------------|-----------------|

|            |         |7000-7035 кГц               |CW               |

|            |         |7035-7040 кГц               |DIG, CW          |

|            |         |7040-7045 кГц               |SSB, DIG, CW     |

|            |         |7045-7100 кГц               |SSB, CW          |

|            |         |----------------------------|-----------------|

|            |         |10100-10140 кГц             |CW               |

|            |         |10140-10150 кГц             |DIG, CW          |

|            |         |----------------------------|-----------------|

|            |         |14000-14070 кГц             |CW               |

|            |         |14070-14100 кГц             |DIG, CW          |

|            |         |14100-14112 кГц             |DIG, SSB, CW     |

|            |         |14112-14350 кГц             |SSB, CW          |

|            |         |----------------------------|-----------------|

|            |         |18068-18100 кГц             |CW               |

|            |         |18100-18110 кГц             |DIG, CW          |

|            |         |18110-18168 кГц             |SSB, CW          |

|            |         |----------------------------|-----------------|

|            |         |21000-21080 кГц             |CW               |

|            |         |21080-21120 кГц             |DIG, CW          |

|            |         |21120-21150 кГц             |CW               |

|            |         |21150-21450 кГц             |SSB, CW          |

|            |         |----------------------------|-----------------|

|            |         |24890-24920 кГц             |CW               |

|            |         |24920-24930 кГц             |DIG, CW          |

|            |         |24930-24990 кГц             |SSB, CW          |

|            |         |----------------------------|-----------------|

|            |         |28000-28050 кГц             |CW               |

|            |         |28050-28150 кГц             |DIG, CW          |

|            |         |28150-28200 кГц             |CW               |

|            |         |28200-28700 кГц             |SSB, CW          |

|            |         |28700-29200 кГц             |SSB, AM, CW      |

|            |         |29200-29300 кГц             |FM, AM, SSB, CW  |

|            |         |29520-29700 кГц             |FM, SSB, CW      |

|            |---------|----------------------------------------------|

|            |   100   |                 УКВ диапазоны                |

-----------------------------------------------------------------------

Примечания:

1. Если для отдельных полос частот перечислены несколько разрешенных видов излучения, то вид, указанный первым имеет приоритет. Слово "приоритет" понимается как "несоздание помех" радиостанциями, использующими вид излучения указанным вторым или третьим.

2. SSB - однополосная модуляция с полностью или частично подавленной несущей (классы J3E, R3E) с шириной полосы 3 кГц;

CW - амплитудная телеграфия (класс A1A) с шириной полосы 100 Гц;

AM - двухполосная телеграфия с амплитудной модуляцией (класс A3E) с шириной полосы 6 кГц;

FM - телефония с частотной модуляцией (класс F2E). В КВ - диапазоне ширина полосы 6 кГц, в УКВ - диапазоне ширина полосы 25 кГц;

DIG - цифровая связь - подразумевает все виды работ - RTTY, AMTOR, PACTOR, CLOVER, ASCII, PACKET RADIO.

3. При работе SSB в полосах частот ниже 10 МГц используется нижняя боковая полоса (LSB), а в полосах частот выше 10 МГц - верхняя боковая полоса (USB).

4. Радиолюбителям рекомендуется воздерживаться от проведения радиосвязей с местными радиостанциями в международных "DX" участках: 1830-1835 кГц, 1840-1845 кГц, 1907-1913 кГц, 3500-3510 кГц, 3790-3800 кГц, 7000-7010 кГц, 7040-7045 кГц, 10100-10105 кГц, 14000-14025 кГц, 14190-14200 кГц, 18068-18073 кГц, 18140-18150 кГц, 21000-21025 кГц, 21290-21300 кГц, 24890-24895 кГц, 24940-24950 кГц, 28000-28025 кГц, 28490-28500 кГц и участках приема информации с борта ИСЗ 29300-29520 кГц.

5. Диапазоны и участки диапазонов, выделенные радиолюбителям на вторичной основе: 1810-1930 кГц, 3650-3800 кГц, 10100-10150 кГц, 18068-18168 кГц, 24890-24990 кГц, 144-146 МГц, 430-440 МГц, 1260-1300 МГц, 2400-2450 МГц, 5650-5670 МГц, 10000-10500 МГц, 24000-24050 МГц, 119980-120020 МГц, 144000-149000 МГц, 241000-248000 МГц.

Приложение 2

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

к радиолюбителям коротковолновикам

Радиолюбители-коротковолновики в Кыргызской Республике делятся на группы в зависимости от квалификации и опыта работы в эфире:

- наблюдатели;

- владельцы индивидуальных (начальники коллективных) радиостанций 3-й категории;

- владельцы индивидуальных (начальники коллективных) радиостанций 2-й категории;

- владельцы индивидуальных (начальники коллективных) радиостанций 1-й категории;

- владельцы индивидуальных (начальники коллективных) радиостанций экстра-класса.

Определение квалификации радиолюбителей индивидуальных, начальников коллективных радиостанций производится квалификационной комиссией ГАС КР.

Операторы любительских радиостанций должны знать:

1. Радиообмен

Диапазоны радиоволн, отведенные для радиолюбителей, их особенности. Международный Q-код и радиолюбительский код. Шкалы RST и RS, системы позывных любительских радиостанций. Порядок ведения аппаратного журнала, заполнения и обмена QSL-карточками. Инструкция о порядке регистрации и эксплуатации любительских приемно-передающих радиостанций Кыргызской Республики.

2. Электротехника

Основные сведения об электрическом токе и его свойствах, о проводниках тока и диэлектриках, силе тока, сопротивлении, ЭДС, напряжении, электрическом поле, емкости и индуктивности. Единицы измерения силы тока, ЭДС, напряжения, сопротивления. Закон Ома, соединения резисторов и конденсаторов.

Общие сведения об электромагнетизме, переменном токе (период, частота, активное и реактивное сопротивление). Устройство трансформатора, простейший расчет.

3. Источники тока

Основные свойства химических источников тока. Устройство, назначение и электрические данные гальванических элементов, кислотных и щелочных аккумуляторов. Питание аппаратуры от сети переменного тока и от химических источников тока, схемы и особенности выпрямителей, фильтров и стабилизаторов.

4. Измерительные приборы

Классификация измерительных приборов. Устройство магнитоэлектрических, электромагнитных, тепловых и термоэлектрических приборов. Основные правила пользования электроизмерительными приборами.

5. Радиотехника

Радиоволны, деление на диапазоны, распространение радиоволн. Способы получения колебаний высокой частоты, зависимость между частотой и длиной волны, контур и его составные части, период, частота, способы изменения частоты колебаний. Принцип радиоприема, детектирование. Как работает радиолампа и транзистор. Основные характеристики радиоламп и полупроводниковых приборов. Особенности приема любительских радиостанций. Основные схемы УРЧ и УНЧ, особенности усиления высокой частоты на KB и УКВ. Устройство и правила установки антенн. Помехи радиоприему и борьба с ними.

Основные параметры передатчиков, устройство и схемы любительских передатчиков. Трансиверы, их достоинства. Схемы питания генераторов, разделительный конденсатор. Методы манипуляции при телеграфной работе. Способы получения однополосного сигнала. Стабильность частоты, способы повышения стабильности.

6. Техника безопасности

Общие требования. Меры безопасности в помещениях, требования к помещениям. Заземление. Техника безопасности при настройке, регулировке и эксплуатации аппаратуры. Меры безопасности при установке, настройке и ремонте антенн. Обеспечение пожарной безопасности. Огнетушители, правила пользования.

Для перевода в 3-ю категорию, необходимо быть наблюдателем не менее шести месяцев, провести не менее 500 наблюдений. Знание кода Морзе не обязательно.

Для перевода во 2-ю категорию, необходимо быть владельцем радиостанции 3-й категории не менее одного года, не иметь замечаний контрольной службы, уметь передавать на ключе и принимать на слух код Морзе со скоростью 50 зн/мин., провести не менее 1000 радиосвязей, иметь не менее 30 подтвержденных стран по списку DXCC (На диапазонах выше 30 МГц 20 стран).

Для перевода в 1-ю категорию необходимо быть владельцем радиостанции 2-й категории не менее двух лет, не иметь замечаний контрольной службы, уметь передавать на ключе и принимать на слух код Морзе со скоростью 100 зн/мин., провести не менее 5000 радиосвязей, иметь не менее 100 подтвержденных стран по списку DXCC (На диапазонах выше 30 МГц - 50 стран) или занять 1 место в международных соревнованиях в подгруппе SOSB или 1-3 место в подгруппе SOMB. Места определяются по официальным результатам в общем зачете или по континентам (соревнования: RSGB, JA INT, SAC, REF, UBA).

Для перевода в категорию "Экстра", необходимо быть владельцем радиостанции 1 категории не менее двух лет, не иметь замечаний контрольной службы, иметь не менее 200 подтвержденных стран по списку DXCC (На диапазонах выше 30 МГц - 100 стран) или занять 1 место в крупных международных соревнованиях в подгруппе SOSB или 1-5 место в подгруппе SOMB. Места определяются по официальным результатам в общем зачете или по континентам. Крупными международными соревнованиями являются AA CONTEST, WAE CONTEST, CQ-MIR, IARU CONTEST, ARRL CONTEST, CQ WW DX CONTEST, WPX DX CONTEST.

Приложение 3

------------  В Государственное агентство связи при Правительстве Кыр-

|          |  гызской Республики

|          |  От _____________________________________________________

|          |  Проживающего по адресу _________________________________

|          |  ________________________________________________________

|          |  Почтовый индекс _________________ Телефон ______________

------------

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА

1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________

2. Число, месяц, год рождения ____________________________________

3. Пол ___________________ 4. Национальность _____________________

5. Гражданство _______________ 6. Семейное положение _____________

7. Место работы, должность _______________________________________ _______________________________________________________________________

8. Образование ___________________________________________________

9. Отношение к воинской обязанности ______________________________

10. Прописан постоянно/временно по адресу ________________________ _______________________________________________________________________

11. Паспорт: Серия и номер _____________________ когда и кем выдан _______________________________________________________________________

12. Имел ли ранее лицензию (если да, то каким позывным) __________ _______________________________________________________________________

Прошу разрешить эксплуатацию любительской приемно-передающей радиостанции __________________________________________________ пользования _____________ категории. С инструкцией "О порядке регистрации и эксплуатации любительских приемно-передающих радиостанций Кыргызской Республики" ознакомлен и обязуюсь соблюдать ее требования.

"___" __________________ 200__ г. Подпись __________________

-----------------------------------------------------------------------

Протокол N _____________ от "___" ___________ 200__ г.

Гражданин ___________________________________________________ сдал квалификационной комиссии экзамен, по своим знаниям и опыту работы может эксплуатировать любительскую радиостанцию индивидуального/коллективного пользования _______________________ категории.

РЕШЕНИЕ

Квалификационной комиссии Государственного агентства

связи при Правительстве Кыргызской Республики

Гражданину ________________________________________________ выдать частотное присвоение N ____________ от _______________________ 200__ г.

Категория ________________________________________________________

Присвоенный позывной сигнал ______________________________________

Члены комиссии:

______________________________________ ________________

______________________________________ ________________

______________________________________ ________________

______________________________________ ________________

Директор ГАС КР ______________________ "___" __________ 200__ год

Приложение 4

Application for a Temporary non-Kyrgyz Amateur Radio License

Заявление-анкета на оформление временного разрешения

иностранным радиолюбителям

------------

|          |         (issued only for non-Kyrgyz citizens if

|          |            applied 2 month before the event)

|          |      (выдается для иностранных граждан при условии

|          |         подачи настоящего заявления за 2 месяца

|          |      до предполагаемой работы в эфире с территории

------------                 Кыргызской республики)

1. Name

Фамилия _______________________________________________________

2. Given Names

Имя, отчество _________________________________________________

3. Date and place of birth

Дата и место рождения _________________________________________

4. Citizenship

Гражданство ___________________________________________________

5. Permanent home address

Адрес постоянного места жительства ____________________________

6. Passport number

Номер паспорта ________________________________________________

7. Call sign

Позывной сигнал _______________________________________________

8. Class of license

Категория _____________________________________________________

9. Required period for temporary license

Необходимый период для выдачи разрешения на эксплуатацию ______

_______________________________________________________________________

10. Location of amateur station installation

Место расположения радиостанции (адрес) ______________________

_______________________________________________________________________

(complete address required)

11. Have you ever received a Kyrgyz license? If so mark all details

Получали ли Вы ранее разрешение на эксплуатацию в КР? Если да, укажите дату и номер __________________________________________________

12. Equipment to be brought

Ввозимое оборудование ________________________________________

I declare that the information I have give is correct.

Я заявляю, что представленные мною сведения являются правильными.

Applicant signature data

Подпись заявителя ___________________ дата ______________________