|  |  | «УТВЕРЖДАЮ» Председатель Правления ОО «Союз радиолюбителей Кыргызской Республики» |
| --- | --- | --- |
|  |  | «____» ___________2018 г. |
|  |  | ……………………. Галкин Г.Г. (EX8MAT) |

И Н С Т Р У К Ц И Я

О порядке регистрации и эксплуатации

любительских радиостанций в

Кыргызской Республике

г. Бишкек 2018 г.

Оглавление

Введение	4

Термины и сокращения, используемые в Инструкции	4

1. Общие положения	5

2. Категории любительских радиостанций	6

Любительские радиостанции индивидуального пользования	6

Любительские радиостанции коллективного пользования	6

Любительские радиостанции индивидуального пользования граждан других государств, работающих с территории КР	6

Радио наблюдатели	7

3. Порядок получения, продления и аннулирования разрешений	7

Порядок получения “Разрешения”  на право  эксплуатации любительской радиостанции  индивидуального пользования	8

Порядок получения “Разрешения” на право эксплуатации любительской радиостанции коллективного пользования	8

Порядок получения “Разрешения” на право эксплуатации любительской радиостанции индивидуального пользования для граждан иных государств	9

Порядок получения “Позывного” сигнала радио наблюдателя SWL	9

Порядок присвоения и использования специальных позывных сигналов	9

Порядок продления и аннулирования ”Разрешения” на право эксплуатации любительской радиостанции индивидуального пользования.	10

Порядок продления  “Разрешения”  на право эксплуатации любительской радиостанции коллективного пользования	11

4. Обязательная документация любительской радиостанции	11

5. Права и обязанности владельца любительской радиостанции	13

Права владельца любительской радиостанции	13

Обязанности владельца любительской радиостанции	13

Правила ведения радиосвязи	14

Ограничения и санкции, применяемые к владельцам любительской радиостанции	15

6. Позывные сигналы любительских радиостанций	17

7. Контроль за работой любительских радиостанций	19

Внутренняя служба Радио- контроля СРКР	19

8. Использование любительских радиостанций в чрезвычайных ситуациях	20

9. Квалификационная комиссия СРКР	20

Права и Обязанности членов квалификационной комиссии	20

Порядок рассмотрения и принятия решения Квалификационной комиссии	21

Порядок обжалования решений Квалификационной комиссии	22

10. Квалификационные требования и порядок переоформления категории любительской радиостанции индивидуального пользования	22

11. Технические требования к любительским радиостанциям, размещение любительских радиостанций.	23

12. Размещение ЛРС ………………………………………………………………………………………………………..……………….…24

Приложение № 1	25

Диапазоны (полосы) частот, допустимые мощности и виды радиосвязи, разрешенные любительским радиостанциям 3-й категории.	26

Диапазоны (полосы) частот, допустимые мощности и виды радиосвязи, разрешенные любительским радиостанциям 2-й категории.	27

Диапазоны (полосы) частот, допустимые мощности и виды радиосвязи, разрешенные любительским радиостанциям 1-й категории.	28

Диапазоны (полосы) частот, допустимые мощности и виды радиосвязи, разрешенные любительским радиостанциям категории «ЭКСТРА».	30

Приложение № 2      заявление-анкета	32

Приложение №3       заявление-анкета для иностранцев	33

Приложение №4       заявление для перехода на другую категорию	34

Приложение №5       отчет индивидуальных ЛРС	35

Приложение №6       отчет коллективных ЛРС	36

Приложение №7       RST/RSM	37

Приложение №8       телеграфный код	39

Приложение №9       фонетика руская/английская	41

Приложение №10     Q - код	43

Приложение №11     радиолюбительский код	46

Приложение №12    экзаменационные вопросы	51

Приложение №13     техника безопасности	52

# Введение

Настоящая Инструкция регламентирует порядок оформления и выдачи разрешений на право эксплуатации любительских приемно-передающих радиостанций на территории Кыргызской Республики, определяет права и обязанности владельцев любительских радиостанций (ЛРС) при их эксплуатации, а также ответственность за нарушение положений настоящей Инструкции, включая административную или уголовную ответственности согласно действующему Законодательству Кыргызской Республики.

Настоящая Инструкция разработана на основании следующих документов:

- Регламент радиосвязи. Том 1. Международный Союз электросвязи. Женева. Издание 2012 г.

- Национальная таблица распределения радиочастот между радио службами Кыргызской Республики, 2016 г. Утверждено Постановлением Государственной комиссии Кыргызской Республики по радиочастотам от 2 июня 1998 года № 2/2.

- Закона Кыргызской Республики “Об электрической и почтовой связи” и “Лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике”.

# Термины и сокращения, используемые в Инструкции

ГАС при ГКИТиС КР – Государственное Агентство Связи при Государственном Комитете Информационных Технологий и Связи Кыргызской Республики или правопреемник, исполняющий функции регулирования отрасли связи и ведающий вопросами распределения радиочастотного спектра.

СРКР – Союз радиолюбителей Кыргызской Республики;

ЛРС -   Любительская радиостанция;

ЛАСС - Любительская аварийно спасательная служба;

КВ (HF) -  Короткие волны;

УКВ (VHF,UHF,SHF) - Ультракороткие волны;

АМ –  Амплитудная модуляция;

FM –  Частотная модуляция;

SSB – Одна боковая полоса;

LSB  -  Нижняя боковая полоса;

USB - Верхняя боковая полоса;

CW –  Телеграф;

DIGI – Цифровые виды передачи сигнала;

ТБ  –  Техника безопасности;

ПБ  –  Пожарная безопасность.

# 1. Общие положения

1.1. Любительская служба: служба радиосвязи для целей самообучения, переговорной связи и технических исследований, осуществляемых любителями, т.е. лицами, имеющими на это должное разрешение и занимающимися радиотехникой исключительно из личного интереса и без извлечения какой-либо материальной выгоды или коммерческого интереса ( ст.1 п.1.56. Регламент Радиосвязи).

1.2. К любительским приемно-передающим радиостанциям относятся радиостанции, эксплуатируемые коллективами радиолюбителей или отдельными радиолюбителями в целях:

- - экспериментальной работы с приемно-передающей аппаратурой и антенными устройствами;

- - изучения особенностей распространения радиоволн в выделенных для радиолюбительской связи диапазонах частот;

- - практической тренировочной и спортивной работы по проведению радиосвязей.

1.3. Любительские приемно-передающие радиостанции подразделяются на  радиостанции индивидуального и коллективного пользования.

1.4. Эксплуатация  любительской радиостанции (ЛРС) допускается только при наличии “Разрешения” единого образца действующего на всей территории Кыргызской  Республики, выдаваемого Союзом радиолюбителей Кыргызской Республики (СРКР).

1.5.  На любительской радиостанции индивидуального пользования только один из членов семьи, имеющий “Разрешение”, имеет право на ней работать.

1.6. На любительской радиостанции коллективного пользования, Союзом радиолюбителей Кыргызской Республики (СРКР), утверждается начальник радиостанции, который несет всю ответственность за ее работу и осуществляет допуск к работе  членов коллектива.

1.7. “Разрешение”,- на право эксплуатации радиостанции индивидуального пользования гражданам других государств, выдается на временной основе, сроком до одного года, на основании ходатайства СРКР.

1.8. Контроль за использованием, выделенных для любительской радиосвязи, частот ЛРС осуществляется Государственным Агентством Связи при Государственном Комитете Информационных Технологий и Связи  Кыргызской Республики (ГАС при ГКИТиС КР).

1.9. При оформлении и эксплуатации любительских радиостанций, радиолюбители должны руководствоваться  требованиями настоящей Инструкции и другими нормативными актами Кыргызской Республики регулирующими использование радиочастотного спектра.

# 2. Категории любительских радиостанций

Радиолюбительские радиостанции (ЛРС) в Кыргызской Республике квалифицируются на:

  - ЛРС индивидуального пользования;

  - ЛРС коллективного пользования;

  - ЛРС индивидуального пользования граждан других государств,   работающих с/на территории Кыргызской Республики;

  - Радио наблюдатели.

Не зависимо от имеющейся категории ЛРС, при проведении экспериментальных, экспедиционных мероприятий, т.е. для работы в полевых условиях или передвижных средств, необходимо получить дополнительное “Разрешение” на право эксплуатации ЛРС индивидуального или коллективного пользования вне стационарного адреса.

## Любительские радиостанции индивидуального пользования

2.5. ЛРС индивидуального пользования в зависимости от квалификации владельцев и стажа их работы в эфире подразделяются на категории:

- экстра,

- первая,

- вторая,

- третья.

2.6. Квалификация владельца ЛРС, определяется Квалификационной комиссией СРКР, по результатам тестирования  знаний: основ  электротехники и радиотехники, техники безопасности и правил работы в эфире (список экзаменационных  вопросов приведен в  ( Приложении 12).

## Любительские радиостанции коллективного пользования

2.7. ЛРС  коллективного пользования выделяется  категория “Экстра”.

2.8. “Разрешение” на право эксплуатации ЛРС коллективного пользования, выдается начальнику коллективной радиостанции, по согласованию СРКР с юридическим лицом, на территории которого расположена коллективная ЛРС.

## Любительские радиостанции индивидуального пользования граждан других государств, работающих с территории КР

Для получения “Разрешения”, на право эксплуатации ЛРС гражданам других государств, необходимо, за два месяца до предполагаемой даты начала работы с/на территории Кыргызской Республики, представить в СРКР пакет документов согласно (п-3.15.) настоящей Инструкции.

## Радио наблюдатели

Для обозначения оператора, наблюдающего за радиолюбительской службой – применяется термин «радио наблюдатель» - SWL, сокращение от ( Short  Wave  Listener – слушатель коротковолновых диапазонов).

Радио наблюдатель – оператор наблюдающий за работой радиостанций. Для наблюдений можно использовать КВ радиоприёмник или радиоприемник принимающий  сигналы радиостанций через интернет.

Порядок присвоения “Позывного” сигнала   описан в ( п. 3.16. ) настоящей Инструкции.

Радио наблюдателю для приема любительских радиостанций разрешены все полосы частот и виды модуляции радиолюбительской службы.

Присвоенный “Позывной” сигнал радио наблюдателя (SWL) ограничения по возрасту не имеет.

3. Порядок получения, продления и аннулирования разрешений

3.1.    Эксплуатация любительской радиостанции (ЛРС) может производиться только после получения “Разрешения” на право эксплуатации ЛРС.

3.2. “Разрешения”, выдаваемые Союзом радиолюбителей Кыргызской Республики (СРКР), подразделяются  на:

  - “Разрешение” на право эксплуатации ЛРС индивидуального пользования;

  - “Разрешение” на право эксплуатации ЛРС коллективного пользования;

  - “Разрешение” на право эксплуатации ЛРС индивидуального пользования гражданам других государств;

  - Продление “Разрешения” на право эксплуатации ЛРС.

3.3. “Разрешение” на право эксплуатации ЛРС индивидуального или коллективного пользования, при наличии перечисленных документов, выдается не позднее 30 рабочих дней со дня регистрации поступления документов.

3.4. Размеры членских взносов, а также порядок их уплаты, определяются Решением Собрания (Конференции)  СРКР.

3.5. В случае потери или порчи “Разрешения”, владелец обязан обратиться в СРКР с заявлением о выдачи дубликата. В заявлении также указываются обстоятельства при которых “Разрешение” было утеряно или испорчено. СРКР выдает дубликат “Разрешения” после дополнительной уплаты годового членского взноса.

3.6.  Дубликат “Разрешения” выдается только один раз.

## Порядок получения “Разрешения” на право        эксплуатации любительской радиостанции  индивидуального пользования

3.7. ”Разрешение” на право эксплуатации ЛРС индивидуального пользования, установленного единого образца на всей территории Кыргызской Республики, выдается лицам достигшим 14 лет, сроком до 5 лет с обязательным ежегодным продлением и уплатой членских взносов.

3.8. Для получения “Разрешения” на право эксплуатации  (ЛРС) заявитель представляет следующие документы:

- заявление-анкета – 1 экз. (приложение-2);

- фотографии размером 3(4 см - 2  шт.;

- ксерокопия действующего паспорта заявителя;

- справка с места жительства

- лица, не достигшие возраста 16 лет, дополнительно представляют заявление главы семьи (или попечителя) о том, что он (она) не возражает против выдачи “Разрешения” на право эксплуатации ЛРС и принимает на себя ответственность за соблюдение и выполнение её владельцем требований настоящей Инструкции, включая правила техники безопасности(ТБ) с приложением копии паспорта главы семьи.

3.9. При поступлении перечисленных документов и ответе о согласовании с Государственным Агенством Связи, Квалификационная комиссия СРКР, не позднее 30 рабочих дней, со дня регистрации поступления документов, принимает следующее решение:

- выдать “Разрешение”,

- отказать в выдаче (с указанием причины отказа).

3.10. В исключительных случаях, допускается выдача ”Разрешения” на право эксплуатации ЛРС иной категории, на основании решения Квалификационной  комиссии.

## Порядок получения “Разрешения” на право эксплуатации любительской радиостанции коллективного пользования

3.11. “Разрешение” на право эксплуатации ЛРС коллективного пользования установленного единого образца на всей территории Кыргызской Республики  выдается сроком до 5 лет с обязательным ежегодным продлением и уплатой членских взносов.

3.12. Для получения “Разрешения” на право эксплуатации ЛРС коллективного пользования необходимо представить в СРКР следующие документы:

- Договор «Об аренде предоставленного помещения для ЛРС коллективного пользования» (между владельцем помещения и СРКР);

- Письмо в СРКР о присвоении позывного сигнала;

- фотографии начальника ЛРС  размером 3(4 см–2  шт.

3.13. Начальник ЛРС коллективного пользования подписывает обязательство с  СРКР о соблюдении Правил эксплуатации ЛРС  коллективного пользования.

3.14. При смене начальника ЛРС коллективного пользования организация-владелец помещения представляет в СРКР следующие документы:

- Доверенность на начальника ЛРС  коллективного пользования.

- фотографии начальника радиостанции размером 3(4 см – 2  шт.

## Порядок получения “Разрешения” на право эксплуатации любительской радиостанции индивидуального пользования для граждан иных государств

3.15. Для получения “Разрешения”, на право эксплуатации ЛРС индивидуального пользования, гражданам других государств  необходимо за два месяца до предполагаемой даты начала работы с/на территории Кыргызской Республики представить в Союз радиолюбителей Кыргызской Республики (СРКР)  следующие документы:

а.   заявление-анкета; 	2 экз. (Приложение-4);

- фотографии; 		размером  4,5(6 см. – 2 шт.;

- 3 х 4 см. -  1 шт.;

- копию национальной Лицензии;

- список ввозимой и используемой аппаратуры;

- копию паспорта или документа, удостоверяющего личность;

“Разрешение” на право эксплуатации ЛРС выдается сроком от 5-ти дней до 1-го года.

## Порядок получения и аннулирования Позывного сигнала радио наблюдателя SWL

3.16. Для присвоения “Позывного” сигнала оператору радио наблюдателя (SWL) необходимо представить в СРКР следующие документы:

- заявление-анкету - 1 экз. (Приложение-2);

- фотографии размером 3(4 см - 2  шт.;

3.17. Бланк “Позывного” сигнала оператора радио наблюдателя (SWL) выдается сроком до 5 лет с ежегодным продлением и оплатой членских взносов. При выходе из состава членов СРКР бланк “Позывного” сигнала изымается, а присвоенный “Позывной” сигнал аннулируется.

## Порядок присвоения и использования специальных позывных сигналов

3.18. Для работы в период празднования юбилейных дат, знаменательных событий, участия в международных соревнованиях по радиосвязи, на основании решения Правления СРКР по согласованию с ГАС при ГКИТиС КР допускается выдача специальных позывных сроком на время проведения мероприятий.

3.19. Специальные позывные сигналы могут быть присвоены в следующих случаях:

- в связи с особо важными государственными, социально значимыми,  международными событиями и датами;

- в связи с памятными датами в области радиосвязи;

- для использования радиолюбителями в республиканских и международных соревнованиях по радиосвязи на коротких (КВ) и ультракоротких  (УКВ) волнах.

## Порядок продления и аннулирования ”Разрешения” на право эксплуатации любительской радиостанции индивидуального пользования.

3.20. “Разрешение” на право эксплуатации любительской радиостанции (ЛРС) индивидуального пользования подлежит обязательному ежегодному продлению.

3.21. “Разрешение” без соответствующей отметки о продлении, считается недействительным и подлежит аннулированию.

3.22. Документы для осуществления процедуры продления “Разрешения” допускается представлять в СРКР лично, через доверенное лицо или по почте до 31 декабря текущего года.

3.23. СРКР имеет право отказать в продлении “Разрешения” по следующим причинам:

- нарушение требований настоящей Инструкции и Законодательства КР;

- наличие замечаний Контрольных служб;

- неоднократное, более 2 раз в год, оказание помехового влияния на  другие службы;

- отсутствие отчета (Приложение-5);

- отсутствия оплаты ежегодных членских взносов.

3.24. СРКР осуществляет аннулирование “Разрешения” по следующим причинам:

- на основании решения Квалификационной комиссии;

- нарушение требований настоящей Инструкции и Законодательства КР;

- за неуплату ежегодных членских взносов;

- выезда владельца за пределы Республики на постоянное место жительства;

- по заявлению владельца ЛРС.

3.25. В случае аннулирования ”Разрешения”, владелец ЛРС сдает его в СРКР. Взамен ему выдается его копия и  письмо СРКР о его квалификации и спортивных достижениях, для упрощенного получения позывного сигнала в стране пребывания..

3.26. При полном прекращении работы ЛРС, владелец обязан полностью демонтировать антенно-фидерные сооружения и принять меры, исключающие использование радиопередающей аппаратуры радиостанции лицами, не имеющими  “Разрешения”.

## Порядок продления  “Разрешения”  на право эксплуатации любительской радиостанции коллективного пользования

3.27 Для прохождения процедуры продления “Разрешения” на право эксплуатации любительской радиостанции (ЛРС) коллективного пользования необходимо, ежегодно, до 31 декабря текущего года, предоставить в СРКР следующие документы:

- Оригинал “Разрешения ” на право эксплуатации ЛРС;

- отчет (Приложение-6);

- произвести оплату ежегодного членского взноса.

4.  Обязательная документация любительской радиостанции

4.1 На каждой любительской радиостанции (ЛРС) индивидуального пользования должны находиться следующие документы:

- “Разрешение” на право эксплуатации ЛРС индивидуального пользования установленного единого образца на всей территории КР ;

- настоящая Инструкция;

- аппаратный журнал.

4.2. На каждой ЛРС коллективного пользования должны находиться следующие документы:

- “Разрешение” на право эксплуатации ЛРС коллективного пользования установленного единого образца на всей территории КР;

- настоящая Инструкция;

- аппаратный журнал;

- журнал регистрации операторов;

- журнал регистрации прохождения инструктажа по ТБ.

4.3. На каждой ЛРС вне постоянного местонахождения должны находиться следующие документы:

- “Разрешение” на право эксплуатации ЛРС индивидуального пользования установленного единого образца на всей территории КР;

- настоящая Инструкция;

- аппаратный журнал;

4.4. “Разрешение” на право эксплуатации ЛРС должно быть рядом с радиостанцией и предъявляется по первому требованию лиц, имеющих на это право, в установленном Законом порядке. Отсутствие “Разрешения” на момент проверки является нарушением настоящей Инструкции.

4.5.     Аппаратный журнал.

4.5.1. В аппаратном журнале должна регистрироваться следующая   информация:

- каждая проведенная радиосвязь фиксируется с указанием порядкового номера;

- дата, время начала радиосвязи (UTC), позывной сигнал корреспондента ;

- полоса частот и вид работы;

- оценка сигнала RST или RSM (переданная и принятая);

- имя оператора (для коллективной радиостанции) и место нахождения корреспондента.

4.5.2. В аппаратный журнал можно не вносить информацию о сеансах радиосвязи при участии в соревнованиях. В этом случае в нем делается запись о периоде работы и числе проведенных радиосвязей. Записи о связях, проведенных в соревнованиях, хранятся вместе с аппаратным журналом.

4.5.3. Ведение аппаратного журнала по желанию владельца ЛРС может осуществляться на бумажных (журнал) или электронных (компьютер) носителях.

4.5.4. Аппаратный журнал должен храниться радиооператором ЛРС в течение не менее трех лет после проведения   последней радиосвязи.

4.5.5. Аппаратный журнал предоставляется уполномоченным лицам по их требованию.

4.6.  Журнал регистрации операторов коллективной ЛРС.

В журнале регистрации операторов должна фиксироваться следующая информация:

- фамилия, имя и отчество оператора (полностью);

- дата рождения оператора;

- место проживания;

- позывной сигнал (при наличии);

4.7. Журнал регистрации прохождения инструктажа по Технике Безопасности (ТБ)  и Пожарной  Безопасности (ПБ)  на коллективной ЛРС..

В журнале регистрации операторов должна фиксироваться следующая информация:

- фамилия, имя и отчество оператора (полностью);

- дата рождения оператора;

- место проживания;

- позывной сигнал (при наличии);

- дата прохождения инструктажа ТБ и ПБ;

- подпись оператора о подтверждении инструктажа;

- подпись лица, проводившего инструктаж.

# 5.Права и обязанности владельца любительской радиостанции

# Права владельца любительской радиостанции (ЛРС)

5.1. Владелец  ЛРС  имеет право:

- эксплуатировать свою ЛРС  согласно выданного СРКР “Разрешения” и требований Международного Регламента радиосвязи в любое, удобное для него время;

- устанавливать любые типы антенно-фидерных систем при условии соблюдения правил эксплуатации подобных сооружений и при согласовании с соответствующими органами;

- вступать в любые радиолюбительские клубы, союзы и общества любой страны мира;

- обращаться в СРКР для принятия действенных мер по устранению помех на любительских диапазонах, если мешающие радиостанции или источники помех работают в нарушение существующего Законодательства Кыргызской Республики и Международного регламента радиосвязи. В свою очередь СРКР обязан обратиться с соответствующим заявлением в ГАС.

- начальник коллективной ЛРС КР имеет право допустить для работы  на ЛРС любое лицо, имеющее “Разрешение” на эксплуатацию ЛРС индивидуального пользования любой категории СРКР. Это лицо может работать только в присутствии начальника коллективной ЛРС  со своим позывным в диапазонах частот, разрешенных для своей категории, либо позывным  коллективной  ЛРС по ее категории;

- требовать от лиц, осуществляющих надзор за работой ЛРС, предъявления соответствующих документов при посещении ими индивидуальной или коллективной ЛРС;

## Обязанности владельца ЛРС

5.2. Владелец  ЛРС  обязан:

- не допускать любых действий, которые могут нанести ущерб Кыргызской Республике в глазах мировой общественности;

- быть вежливым, корректным, доброжелательным при проведении радиосвязей в эфире;

- строго соблюдать все Законы Кыргызской Республики и Инструкции, регламентирующие работу в эфире;

- эксплуатировать свою ЛРС в соответствии с выданным “Разрешением”, выполнять все законные требования контролирующих органов;

- в случае чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий оказывать всемерную помощь Правительству Кыргызской Республики в организации аварийной радиосвязи (ЛАСС);

- незамедлительно сообщать в МЧС КР обо всех сигналах бедствия, принятых на любительских диапазонах;

- соблюдать правила ТБ и ПБ при монтаже, наладке и эксплуатации ЛРС  и антенно-фидерных устройств;

- обеспечивать недоступность, для посторонних лиц, принадлежащей ему передающей аппаратуры;

- обеспечивать беспрепятственный доступ к приемно-передающей аппаратуре ЛРС лицам, представляющим ГАС при ГКИТиС КР, при наличии документа, удостоверяющего это право;

- выполнять требования радиостанций, работающих на первичной основе в части прекращения передачи и изменения частоты;

- выполнять рекомендации контрольных любительских радиостанций по сути полученных замечаний;

- информировать ГАС при ГКИТиС КР о фактах работы в эфире нелегальных радиостанций позывными, принадлежащими Кыргызской Республике;

- обеспечивать сохранность выданного ему “Разрешения” и его нахождение на любительской радиостанции;

- регулярно оплачивать ежегодные членские взносы СРКР;

- незамедлительно сообщать в ГАС при ГКИТиС КР обо всех обнаруженных незаконно действующих передатчиках на территории Кыргызской Республики;

- ежегодно  предоставлять  отчет в СРКР о проведенных связях;

- своевременно и добросовестно производить обмен QSL-карточками;

- При наличии помех от ЛРС радиоэлектронным средствам других служб, владелец ЛРС обязан принять все меры к устранению помех, включая установку сетевых и антенных фильтров, как на своей ЛРС, так и на радиоустройствах, подверженных помехам  (по согласованию с владельцем радиоустройств), проверить параметры своего передатчика, антенн, заземления, вплоть до отключения передатчика.

## Правила ведения радиосвязи

5.3.Радиооператор, приглашавший других корреспондентов для проведения радиосвязи, пользуется преимуществом на данной радиочастоте. Ни один радиооператор (группа радиооператоров) не вправе претендовать на то, что какая-либо из радиочастот будет закреплена за ним постоянно или будет освобождена для него в какой-то момент времени (за исключением радиооператоров, использующих ретрансляторы, любительские радиомаяки).

5.4.На вызывных радиочастотах, определенных в условиях использования выделенных полос радиочастот, допускается только установление радиосвязи с последующим обязательным переходом на другую радиочастоту для продолжения радиообмена.

5.5.При проведении радиосвязи радиооператору ЛРС разрешается обмениваться информацией, относящейся к радиолюбительству и радиоспорту, деятельности любительской службы, а также передавать связанную с этим информацию личного характера. Следует ограничивать продолжительность передач с информацией личного характера. При осуществлении радиообмена радиооператоры обязаны соблюдать общепринятые нормы морали и этики, быть вежливыми по отношению друг к другу. Между отдельными фразами при телеграфной связи может передаваться знак раздела.

5.6.Для оценки сигнала корреспондента применяют буквенно-цифровые системы, состоящие из двух или трех знаков, характеризующих принимаемый сигнал (RST или RSM/Q). (Приложение-7)

5.7.Для повышения разборчивости позывные сигналы и слова сообщений передаются посимвольно с использованием кодовых слов фонетического алфавита, которые произносятся раздельно и четко. Может использоваться как русскоязычный, так и англоязычный фонетические алфавиты. Запрещается применять не указанные в форме фонетического алфавита, сокращенные, уменьшительные и иные производные формы. Повторяющиеся в позывном сигнале знаки передаются раздельно.

5.8.Для повышения разборчивости в условиях помех и сокращения времени радиообмена может применяться международный Щ (Q) - код. (Приложение-10)

5.9.При ведении радиообмена с использованием телеграфа радиооператоры ЛРС  вправе применять общепринятые сокращения.

5.10.В аппаратном журнале регистрируется каждая проведенная радиосвязь, кроме  радиосвязи проведенной  носимой ЛРС, в полосе частот от  144 МГц. и выше.

Ограничения и санкции, применяемые к владельцам ЛРС.

5.11.Всем лицам, имеющим “Разрешение” на право эксплуатации  (ЛРС) на территории Кыргызской Республики, запрещается:

- Передача сведений (определено соответствующими Законами КР), любые    переговоры, касающиеся предприятий, организаций и учрежде-ний.

- Применение шифров, условных кодов, произвольных сокращений (исключая открытый текст), использование кодеров, шифраторов для речи, произвольных протоколов обмена данными.

- Работа с не присвоенными позывными сигналами (включая  дробные).

- Сокращение позывных сигналов, проведение радиосвязей без передачи позывных сигналов в начале и конце радиосвязи, а также без передачи своего позывного сигнала в течение 10 минут, систематическое искажение позывного сигнала.

- Работа на передачу, без соответствующего “Разрешения”, в диапазонах, не выделенных радиолюбителям Кыргызской Республики. Такие действия квалифицируются как радиохулиганство и информация о таких случаях подлежит передаче в ГАС для принятия соответствующих мер.

- Допуск к работе на передачу с коллективной или индивидуальной ЛРС лиц, не имеющих “Разрешения” на право эксплуатации ЛРС на территории Кыргызской Республики.

- Работа на тех радиолюбительских диапазонах частот или их участках и теми видами излучения, которые не предусмотрены категорией ЛРС.

- Проведение радиосвязи с нелюбительскими радиостанциями (кроме случаев подачи сигналов бедствия), а также с радиостанциями, работающими без позывных.

- Излучение спектра частот, выходящего за пределы любительских диапазонов.

- Превышение мощности ЛРС, согласно выданной СРКР категории, указанной в (приложении-1) настоящей Инструкции.

- Эксплуатация радиопередатчиков, не соответствующих техническим нормам на параметры сигнала.

- Умышленное создание помех любительским радиостанциям, входящим в аварийную службу связи или служебным радиостанциям, работающим в диапазонах, выданных радиолюбителям на вторичной основе.

- Ведение переговоров на не радиолюбительские темы: политические, экономические, коммерческие, религиозные, реклама любых товаров и услуг, ведение любой пропаганды.

- Служебные переговоры на любые темы, с кем бы то ни было, передача служебных адресов, служебных телефонов, фамилий и имен должностных лиц, исключая те, которые имеют непосредственное отношение к радиолюбительству.

- Передача международных сообщений, исходящих от третьих лиц, если таковое не оговорено специальными межгосударственными соглашениями.

- Извлечение доходов от любительской радиосвязи.

- Употребление грубых, бранных, оскорбительных слов и выражений, жаргона, сугубо профессиональных терминов, не имеющих отношения к радиолюбительству.

- Не выполнение требований ЛРС работающих на первичной основе в части прекращения передачи и изменения частоты, а также не выполнение рекомендаций Контрольных ЛРС по сути полученных замечаний.

- Ретрансляция телевизионных, радиовещательных и других нелюбительских радиостанций.

- Установка ЛРС на поездах, самолетах, кораблях и других подвижных объектах, без получения соответствующего “Разрешения”.

- За нарушения, перечисленные в п.п. 5.12.a – 5.12.t, к владельцу любительской радиостанции применяются следующие санкции:

- предупреждение;

- закрытие ЛРС на срок от 3-х до 12 месяцев;

- понижение категории сроком на один год;

- аннулирование “Разрешения” на право эксплуатации ЛРС;

- Санкции п.5.11 налагаются СРКР самостоятельно или по ходатайству ГАС при ГКИТиС КР. При необходимости наложения той или иной санкции, СРКР письменно уведомляет о своем решении владельца ЛРС;

- . Владелец ЛРС обязан подчиниться решению СРКР немедленно по получении письменного уведомления.

# 6. Позывные сигналы любительских радиостанций

6.1. Любительским радиостанциям (ЛРС) Кыргызской Республики присваиваются позывные сигналы в соответствии с требованиями Регламента радиосвязи к позывным сигналам любительской службы.

6.2. Радиолюбители Кыргызской Республики могут иметь только один позывной сигнал на постоянной основе.

6.3. Позывные сигналы ЛРС Кыргызской Республики состоят из префикса – двух букв ЕХ латинского алфавита и одной цифры от 0 до 9 и суффикса – одной, двух или трех букв латинского алфавита от А до Z.

6.4. В зависимости от категории ЛРС индивидуального пользования применяются следующие конструкции позывных:

- для индивидуальных ЛРС категории «экстра»: префикс – ЕХ2, ЕХ8, ЕХ0; суффикс – одна буква от А до Z, например, ЕХ2Е;

- для индивидуальных ЛРС 1-й 2-й котегории: префикс ЕХ7, ЕХ8; суффикс – две буквы, первая из которых обозначает область республики, вторая – от А до Z, например, ЕХ7АА;

- для индивидуальных ЛРС 3-й категорий: префикс ЕХ7, ЕХ8 ; суффикс – три буквы, первая из которых обозначает область республики, вторая от А до Z, например, ЕХ7ААА.

6.5. В ЛРС коллективного пользования применяются следующие конструкции позывных:

- коллективным ЛРС присваивается категория «экстра»: префикс – ЕХ9; суффикс – две буквы, первая из которых обозначает область республики, вторая – от А до Z, например, ЕХ9ВВ;

- центральной ЛРС Союза радиолюбителей присвоен позывной EX9HQ.

6.6. Позывные сигналы приемных ЛРС (радио-наблюдателей) SWL состоят из префикса ЕХ, трехзначного порядкового номера и буквы, обозначающей область республики, например, ЕХ-001-А.

6.7. Префиксы ЛРС распределены следующим образом:

- ЕХ1 резерв;

- ЕХ2 индивидуальные радиостанции;

- ЕХ3 резерв;

- ЕХ4 резерв;

- ЕХ5 резерв;

- ЕХ6 экспедиционные радиостанции;

- ЕХ7 индивидуальные радиостанции;

- ЕХ8 индивидуальные радиостанции;

- ЕХ9 коллективные радиостанции;

- ЕХ0 индивидуальные радиостанции.

6.8. Принято следующее распределение букв по областям республики (первая буква после префикса ЛРС в позывных всех категориях, кроме категории «экстра»):

- г. Бишкек                                         А, B, C, D, F, G;

- Чуйская область                             H, I, J, K, L, M;

- Баткенская область              	Е;

- г. Ош                                          	О;

- Ошская область                     	N;

- Нарынская область             	Р;

- Иссык-Кульская область     	Q;

- Таласская область       	         	Т;

- Джалал-Абадская область    	V.

6.9. Для эксплуатации  ЛРС, вне постоянного местонахождения, к позывному сигналу, через дробь, добавляется буква латинского алфавита:

А – ЛРС, альтернативное стационарное местонахождение, согласно областному делению  например г.Бишкек: EX8AA/A;

М – ЛРС, установленная на автомобиле, например: ЕХ8ВВ/М;

Р – ЛРС, носимая или передвижная, например: ЕХ8СС/Р;

MМ – ЛРС, установленная на морском или речном судне, например: ЕХ8DD/MM.

Оформление и получение “Разрешения”, на право эксплуатации присвоенных дробных позывных сигналов, производится СРКР по отдельному заявлению владельца ЛРС.

6.10. ЛРС индивидуального или коллективного пользования, работающие в экспедиционных или полевых условиях, выдается временное “Разрешение” (сроком до 3-х месяцев) на использование позывного сигнала с префиксом EX6;  суффикс состоит из двух букв: первая из которых обозначает область Республики, вторая от A до Z, например: EX6QA).

6.11. Гражданам иностранных государств, находящиеся на территории КР cроком до одного года, выдаются позывные сигналы следующей конструкции: ЕХ/ (домашний позывной), например: EX/RA3AA.

6.12. Граждане иностранных государств находящиеся (проживающиеся) на территории КР более одного года, выдаются позывные сигналы следующей конструкции: префикс EX0; суффикс две буквы, первая из которых обозначает область Республики, вторая- от A до Z, например: EX0CA.

6.13. Возможность выбора позывного сигнала, предоставляется только любительским радиостанциям: 1-й категории и «экстра», в пределах одного блока. Выдавать позывные из следующего блока допускается при использовании не менее 20 позывных из предыдущего. (Блок – набор последних букв суффикса в порядке от A до Z).

6.14. Повторная выдача ранее использовавшихся позывных не допускается.

6.15. Выдача специальных позывных осуществляется Союзом радиолюбителей КР по согласованию с ГАС при ГКИТиС КР на время проведения мероприятий, имеющих государственный или международный статус (юбилеи, знаменательные события, выставки, слеты и т.п.).

# 7. Контроль за работой любительских радиостанций

7.1. Контроль за соблюдением технических норм аппаратуры и параметров излучаемых сигналов, соблюдением правил любительской радиосвязи (ЛРС) осуществляется Радио контрольными службами.

7.2. Радио контрольные службы подразделяются на:

- Радио контрольная служба ГАС при ГКИТиС КР;

- Внутренняя радио контрольная служба СРКР.

7.3. Радио контрольные пункты действуют на основании и в соответствии Закона «Об электрической и почтовой связи Кыргызской Республике» (статья 8).

7.4. Факты нарушений правил и порядка проведения любительских радиосвязей, подлежащие акустическому контролю, фиксируются на накопителях информации и должны быть предоставлены в ГАС при ГКИТиС КР для рассмотрения факта нарушения.

При регистрации нарушения фиксируются:

- позывной сигнал ЛРС;

- дата (день, месяц, год);

- время (часы, минуты UT);

- частота излучаемого сигнала (кГц);

- вид модуляции;

- вид нарушения требований настоящей Инструкции;

- содержание передачи.

При необходимости фиксируются: уровень основного и побочных сигналов, ширина спектра излучаемого сигнала и т.д.

## Внутренняя служба Радио- контроля СРКР

7.5. Внутренняя служба Радио-контроля СККР – это владельцы ЛРС не ниже 1-й категории и стажем работы в эфире не менее 5 лет.

7.6. На конференции СРКР избираются члены внутренней службы Радио-контроля  СРКР в количестве 3-х операторов. Операторам Радио контрольной службы в суффикс  позывного сигнала  добавляется через дробь буква K  (EX8MK/K).

7.7. При обнаружении факта нарушения требований настоящей Инструкции, члены внутренней службы Радио-контроля СРКР устно предупреждают нарушителя и предлагают либо прекратить нарушение, либо прекратить радиосвязь вообще.

7.8. В случае неповиновения, члены внутренней службы Радио-контроля СРКР фиксируют факт нарушения и представляют информацию не позднее 5 рабочих дней в Квалификационную комиссию для принятия соответствующих мер воздействия на нарушителя.

# 8. Использование любительских радиостанций в чрезвычайных ситуациях

8.1. Решением соответствующих органов Правительства Кыргызской Республики (Министерство КР по Чрезвычайным ситуациям), владельцы любительских радиостанций (ЛРС) могут быть привлечены для организации радиосвязи в чрезвычайных ситуациях, как внутри страны, так и с зарубежными странами.

8.2. По согласованию с ГАС при ГКИТиС КР может создаваться Любительская Аварийная Служба Связи (ЛАСС) в чрезвычайных ситуациях, включающая в себя коллективные и индивидуальные ЛРС, владельцы которых изъявляют желание оказывать помощь в чрезвычайных ситуациях.

8.3. Все ЛРС Республики должны оказывать содействие радиостанциям ЛАСС, при работе последних, в условиях чрезвычайных ситуаций. По требованию операторов радиостанций ЛАСС, операторы ЛРС незамедлительно освобождают их рабочие частоты или прекращают передачу на указанных частотах.

8.4. Процедура работы ЛАСС СР КР регламентируется отдельными документами ГАС при ГКИТиС и Министерством КР по Чрезвычайным ситуациям. .

# 9. Квалификационная комиссия СРКР

9.1. Председатель и члены Квалификационной комиссии избираются на конференции, из членов СРКР, сроком на 5 лет с общей численностью 3 человека.

9.2. Конференция рассматривает предложенные кандидатуры, определяют форму голосования (тайное, открытое) и принимает по ним решение.

9.3. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов СРКР, присутствующих на конференции.

9.4. Члены комиссии, избранные в её состав, могут быть отозваны с правом замены по решению Собрания или Конференции СРКР.

9.5. Члены комиссии работают на общественных началах и в своей деятельности руководствуются настоящей Инструкцией и Уставом СРКР.

## Права и Обязанности членов квалификационной комиссии

9.6. Квалификационная комиссия имеет право:

- запрашивать, получать или ознакомиться, от любого органа Государственной власти всеми необходимыми документами, по фактам вскрытых нарушений;

- при необходимости привлекать, соответствующих специалистов.

9.7. Члены Квалификационной комиссии присутствуют на заседаниях Правления  СРКР с правом совещательного голоса.

9.8. Члены комиссии принимают участие в работе Конференции и представляют отчет о проделанной работе.

9.9. Квалификационная комиссия обязана:

- соблюдать установленные сроки проведения заседаний;

- информировать Правление СРКР о выявленных нарушениях;

- контролировать устранение вскрытых недостатков и реализацию внесённых предложений.

9.10. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости не позднее 15 рабочих дней со дня поступления обращения, но не реже одного раза в 12 месяцев. Результаты заседаний и принятых решений оформляются протоколом.

9.11. Основанием для заседания комиссии являются:

- заявление члена СРКР о прохождении тестирования;

- поступившие жалобы от членов СРКР или материалы от контрольных служб о нарушении требований настоящей Инструкции.

## Порядок рассмотрения и принятия решения Квалификационной  комиссии

9.12. Квалификационная комиссия проводит свои заседания открытыми и объясняет мотивы принятого решения.

9.13. Комиссия на заседаниях рассматривает и принимает решение по следующим вопросам:

- Проведения тестирования и оценка знаний при выдаче “Разрешения” на право эксплуатации любительской радиостанции (ЛРС) индивидуального и коллективного пользования;

- Принятие решения о выдаче или отказе “Разрешения” на право эксплуатации ЛРС индивидуального и коллективного пользования вне постоянного местонахождения;

- Рассмотрение нарушений настоящей Инструкции и принятие мер дисциплинарного воздействия (приостановка или аннулирование “Разрешения”);

- Другие положения касающиеся квалификации и дисциплины исполнения требований настоящей Инструкции.

9.14. На заседание Комиссии обязательно приглашается заявитель оценки квалификации или обвиняемый в нарушении требований Инструкции.

9.15. В случае удаленного место проживания, допускается проведение заседания Квалификационной комиссии используя Skype, WhatsApp или иные продукты, но в ON-Line видео режиме.

9.16. В случае неявки на заседание заявителя прохождения теста, заседание отменяется.

9.17. Допускается принятие заочного решения в отношении подозреваемого нарушителя, только при его неявках на заседание более 2-х раз, при надлежащем уведомлении о дате заседания.

9.18. По завершению рассмотрения и принятия решения Комиссия докладывает Правлению СРКР о результатах заседаний и принятых решениях. При необходимости вносит по ним предложения.

9.19. Протоколы сдаются на хранения в Правление СРКР.

## Порядок обжалования решений Квалификационной комиссии

9.20. В случае несогласия с решением Квалификационной комиссии, заявитель имеет право подать заявление в Правление СРКР на Публичное рассмотрение вопроса.

9.21. Публичное рассмотрение проводятся не позднее 30 рабочих дней со дня поступления обращения.

9.22. Количество членов Публичного рассмотрения должно быть не менее 5 членов СРКР без учета заявителя.

9.23. В Публичном заседании могут принять участи по желанию любой член СРКР.

9.24. Публичное заседание проводится открыто.

9.25. Решение считается принятым если за него проголосовало более половины состава участников Публичного заседания.

9.26. Решение Публичного рассмотрения считается окончательным и пересмотру не подлежит.

# 10. Квалификационные требования и порядок переоформления категории любительской радиостанции индивидуального пользования

10.1. Перевод любительской радиостанции (ЛРС) из одной в категории в другую осуществляется на основании решения Квалификационной комиссии по следующим обстоятельствам:

- повышение категории - заявление владельца ЛРС (Приложение-4);

- понижение категории – нарушение требований настоящей Инструкции или действующего Законодательства КР, на основании материалов службы радио-контроля..

10,2   При первичном получении “Разрешения”, на право эксплуатации ЛРС   3-й категории, даётся срок 6 месяцев на изготовление или приобретение приемно-передающей аппаратуры.

10.3. Для перевода ЛРС с 3-й категории во 2-ю, необходимо не иметь замечаний контрольных служб и нарушений настоящей Инструкции, провести не менее 1000 радиосвязей, иметь не менее 30 подтвержденных стран по списку диплома DXCC (На диапазонах выше 30 МГц – 20 стран) или занять 1 место (в своей категории) в Республиканских или Среднеазиатских соревнованиях .

10.4. Для перевода ЛРС со 2-й категории в 1-ю, необходимо быть владельцем ЛРС  2-й категории не менее одного года, не иметь замечаний радио -контрольных служб, нарушений настоящей Инструкции,  провести не менее 5000 радиосвязей, иметь не менее 100 подтвержденных стран по списку диплома  DXCC (На диапазонах выше 30 МГц – 50 стран) или занять 1 место в международных соревнованиях в подгруппе SOSB или 1-3 место в подгруппе SOMB. Места определяются по официальным результатам в общем зачете или по континентам. (соревнования: RSGB, JAINT, SAC, REF, UBA).

10.5. Для перевода ЛРС в категорию «Экстра», необходимо быть владельцем радиостанции 1 категории не менее двух лет, не иметь замечаний радио контрольных служб и нарушений настоящей Инструкции, иметь не менее 200 подтвержденных стран по списку диплома DXCC  (На диапазонах выше 30 МГц – 100 стран) или занять 1место в крупных международных соревнованиях в подгруппе SOSB или 1-3 место в подгруппе SOMB. Места определяются по официальным результатам в общем зачете или по континентам. Крупными международными соревнованиями являются: RDXContest, AAContest, WAECon-test,CQ-MIRContest, IARUContest, ARRLContect, CQWWDXContest, WPXDXContest, или иметь 50 различных спортивных международных дипломов и/или сертификатов.

10.6. Для  перевода в вышестоящую категорию необходимо соответствовать требованиям, описанным выше и представить в СРКР следующие документы:

- заявление-анкету (Приложение-4);

- фотографии размером 3(4 см - 2  шт.;

- ксерокопия действующего паспорта.

10.7. При наличии всех перечисленных документов решение СРКР о выдаче “Разрешения” или отказе о выдаче выносится не позднее 5 рабочих дней со дня проведения тестирования.

# 11. Технические требования к любительским радиостанциям, размещение любительских радиостанций.

11.1. В состав любительской радиостанции (ЛРС) входит:

- комплект приемно-передающей аппаратуры ЛРС, соответствующей выданному “Разрешению”;

- антенные устройства с фидерными линиями;

- вспомогательные устройства для контроля параметров ЛРС;

- инструменты и инвентарь.

11.2. Изготовление аппаратуры, установка антенных сооружений должны производиться в соответствии с требованиями нормативных документов.

11.3. ЛРС должна обеспечивать выполнение норм на ширину полос излучения, мощность в соответствии с (Приложением 1). Стабильность частоты определяется, как абсолютный уход частоты в течении 20 минут, с момента вхождения в связь и не должна превышать:

- на диапазонах ниже 30 МГц – 100 Гц;

- на диапазонах выше 30 МГц – 1000 Гц.

11.4. Средняя мощность побочных излучений, создаваемых передатчиком должна быть:

- на диапазонах ниже 30 МГц – на 40 dB ниже мощности основного сигнала, но не более 50 мВт;

- на диапазоне 144 МГц – на 60 dB ниже мощности основного сигнала, но не более 1 мВт;

- на диапазоне 430 МГц – на 60 dB ниже мощности основного сигнала, но не более 20 мВт;

- на диапазоне 1260 МГц и выше – на 50 dB ниже мощности основного сигнала.

11.5. Параметры сигналов и протоколы обмена информацией должны соответствовать международным нормам и требованиям к любительской связи.

11.6. Мощность передатчика ЛРС определяется по принятой в ВЧ (СВЧ) технике измерений методике, путем измерения ВЧ (СВЧ) напряжения на согласованном с выходом передатчика эквиваленте антенны, и рассчитывается по формуле:

P = U2 /R   где:

P – мощность, Вт;

U – ВЧ (СВЧ) напряжение на эквиваленте антенны, В;

R – сопротивление эквивалента антенны, Ом.

12 Размещение ЛРС

12.1. ЛРС размещается по адресу, указанному в “Разрешении”.

12.2. ЛРС размещается в помещениях, соответствующих требованиям электрической безопасности и обеспечивающих невозможность доступа посторонних лиц к передающей аппаратуре ЛРС. Ответственность за выполнение этих требований возлагается на владельцев  индивидуальных ЛРС и начальников коллективных ЛРС.

12.3. Помещения,  в которых размещаются коллективные ЛРС, должны иметь приспособления для опечатывания дверей, по возможности оборудованы сигнализацией, а находящиеся на первом этаже - иметь зарешеченные окна.

# Приложение  1

- Если для отдельных полос частот перечислены несколько разрешенных видов излучения, то вид, указанный первым, имеет приоритет. Слово «приоритет» понимается, как «не создание помех», радиостанциями, использующими вид излучения указанным вторым или третьим.

- SSB – однополосная модуляция с полностью или частично подавленной несущей (классы J3E, R3E) с шириной полосы 3 кГц;

CW – амплитудная телеграфия (класс А1А) с шириной полосы 100 Гц;

АМ – двух полосная телеграфия с амплитудной модуляцией (класс А3Е) с шириной полосы 6 кГц;

FM– телефония с частотной модуляцией  (класс F2E).

УКВ (VHF,UHF,SHF) – диапазоне ширина полосы  25 кГц;

КВ(HF) – диапазоне ширина полосы 3 кГц,

DIGI – цифровая связь – подразумевает все виды работ - RTTY, PSK, JT65, JT8, FT-8, MFSK, PACKET RADIO, SSTV и т.д. .

3.  При работе SSB в полосах частот ниже 10 МГц используется нижняя боковая полоса (LSB), а в полосах частот выше 10 МГц – верхняя боковая полоса (USB).

4. Операторам ЛРС рекомендуется воздерживаться от проведения радиосвязей с местными ЛРС в международных «DX» участках: 1830 – 1835 кГц.;1840 – 1845 кГц.; 1907 – 1913 кГц.; 3500 – 3510 кГц.; 3790 – 3800 кГц.; 7000 – 7010 кГц.; 7040 – 7045 кГц.; 10100 –  10105 кГц.; 14000 – 14025 кГц.; 14190 – 14200 кГц.; 18068 – 18073 кГц.; 18140 – 18150 кГц.; 21000 – 21025 кГц.; 21290 – 21300 кГц.: 24890 – 24895 кГц.: 24940 – 24950 кГц.; 28000 – 28025 кГц.; 28490 – 28500 кГц. и участках приема информации с борта ИСЗ  29300 –29520 кГц.

5.  Диапазоны и участки диапазонов, выделенные радиолюбителям на вторичной основе:135.7-137.8 кГц.; 1850-1930 кГц.; 10100-10145 кГц.;1.26-1.30ГГц.;  5.65-5.67 ГГц.; 10.0-10.5 ГГц.; 47.0-47.2 ГГц.; 241-248 ГГц.; 248-250 ГГц.

## Диапазоны (полосы) частот, допустимые мощности и виды радиосвязи, разрешенные любительским радиостанциям 3-й категории.

| Категория радиостанции | Мощность, Вт | Полоса частот | Вид радиосвязи (излучения) |
| --- | --- | --- | --- |
| ТРЕТЬЯ категория | 10 Вт | 1810 – 1838кГц | CW |
|  |  | 1838 - 1840кГц | DIGI,CW |
|  |  | 1840 - 1860кГц | CW |
|  |  | 1860 – 1930 кГц | SSB, DIGI,CW |
|  |  | 1900 – 1930 кГц | AM, CW |
|  | 50 Вт | 3500 – 3573 кГц | CW |
|  |  | 3573 – 3600 кГц | DIGI, CW |
|  |  | 3600 – 3700 кГц | SSB, DIGI, CW |
|  |  | 28000 – 28050 кГц | CW |
|  |  | 28050 – 28150 кГц | DIGI, CW |
|  |  | 28150 – 28200 кГц | CW |
|  |  | 28200 – 28700 кГц | SSB, CW |
|  |  | 28700 – 29200 кГц | SSB, AM, CW |
|  |  | 29200 – 29300 кГц | FM, AM, SSB, CW |
|  |  | 29520 – 29700 кГц | FM, SSB, CW |
|  |  | 144000-144150 кГц 144150-144500 кГц 144500-145800 кГц 145800-146000 кГц 144625-144675 кГц | CW SSB,CW FM SSB,CW DIG |
|  | 5 Вт | 430000-432150 кГц 432150-432500 кГц 432500-435000 кГц 435000-438000 кГц 438000-440000 кГц 433625-433725 кГц 438025-438175 кГц | CW SSB,CW FM SSB,CW FM DIG DIG |
|  |  | 1260000-1270000 кГц 1270000-1296000 кГц 1296000-1296150 кГц 1298150-1297000 кГц 1297000-1300000 кГц | SSB,CW FM CW SSB,CW FM |
|  |  | 5650 – 5670 МГц |  |
|  |  | 10000 – 10500 МГц |  |
|  |  | 47000 – 47200 МГц |  |
|  |  | 241000 – 248000 МГц |  |
|  |  | 248000 – 250000 МГц |  |

## Диапазоны (полосы) частот, допустимые мощности и виды радиосвязи, разрешенные любительским радиостанциям 2-й категории.

| Категория радиостанции | Мощность, Вт | Полоса частот | Вид радиосвязи (излучения) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 Вт | 135,7-137,8кГц | CW |
| ВТОРАЯ категория | 10 Вт | 1810 – 1860кГц | CW |
|  |  | 1860 – 1930 кГц | SSB, DIGI,CW |
|  |  | 1900 – 1930 кГц | AM, CW |
|  |  | 3500 – 3580 кГц | CW |
|  |  | 3580 – 3600 кГц | DIGI, CW |
|  |  | 3600 – 3700 кГц | SSB, DIGI, CW |
|  |  | 7000 – 7035 кГц 7035-7200 кГц | CW SSB,DIGI,CW |
|  |  | 14000 – 14070 кГц 14070 – 14240 кГц 14240 – 14350кГц | CW DIGI, CW CW |
|  | 200 Вт |  |  |
|  |  | 21000 – 21080 кГц 21080 – 21120 кГц 21120 – 21150 кГц 21150 – 21450 кГц | CW DIGI, CW CW SSB, CW |
|  |  | 28000 – 28050 кГц 28050 – 28150 кГц 28150 – 28200 кГц 28200 – 28700 кГц 28700 – 29200 кГц 29200 – 29300 кГц | CW DIGI, CW CW SSB, CW SSB, AM, CW FM, AM, SSB, CW |
|  | 25 Вт | 144000-144150 кГц 144150-144500 кГц 144500-145800 кГц 145800-146000 кГц 144625-144675 кГц | CW SSB,CW FM SSB,CW DIG |
|  |  | 430000-432150 кГц 432150-432500 кГц 432500-435000 кГц 435000-438000 кГц 438000-440000 кГц 433625-433725 кГц 438025-438175 кГц | CW SSB,CW FM SSB,CW FM DIG DIG |
|  |  | 1260 – 1270МГц | SSB, CW |
|  |  | 1270 – 1296МГц | FM |
|  |  | 1296 – 1296.15 МГц | CW |
|  |  | 1296.15 – 1297МГц | SSB, CW |
|  |  | 1297 – 1300МГц | FM |
|  |  | 5650 – 5670 МГц |  |
|  |  | 47000 – 47200 МГц |  |
|  |  | 241000 – 248000 МГц |  |
|  |  | 248000 – 250000 МГц |  |

## Диапазоны (полосы) частот, допустимые мощности и виды радиосвязи, разрешенные любительским радиостанциям 1-й категории.

| Категория радиостанции | Мощность, Вт | Полоса частот | Вид радиосвязи (излучения) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 Вт | 135,7 - 137,8кГц | CW |
| ПЕРВАЯ категория | 10 Вт | 1810 – 1860кГц 1860 – 1930 кГц 1900 – 1930 кГц | CW SSB, DIGI,CW AM, CW |
|  | 500 Вт | 3500 – 3573 кГц 3573 – 3600 кГц 3600 – 3733 кГц 3733 – 3800 кГц | CW DIGI, CW SSB, DIGI, CW SSB, CW |
|  |  | 7000 – 7025 кГц 7025 – 7040 кГц 7040 – 7080 кГц 7080 – 7200 кГц | CW DIGI, CW SSB, DIGI, CW SSB, CW |
|  |  | 10100 – 10140 кГц 10140 – 10150 кГц | CW DIGI, CW |
|  |  | 14000 – 14070 кГц 14070 – 14100 кГц 14100 – 14240кГц 14240 – 14350 кГц | CW DIGI, CW SSB, DIGI, CW SSB, CW |
|  |  | 18068 – 18100 кГц 18100 – 18110 кГц 18110 – 18168 кГц | CW DIGI, CW SSB, CW |
|  |  | 21000 – 21070 кГц 21070 – 21154 кГц 21154 – 21450 кГц | CW DIGI, CW SSB, CW |
|  |  | 24890 – 24920 кГц 24920 – 24930 кГц 24930 – 24990 кГц | CW DIGI, CW SSB, CW |
|  |  | 28000 – 28050 кГц 28050 – 28150 кГц 28150 – 28200 кГц 28200 – 28700 кГц 28700 – 29200 кГц 29200 – 29300 кГц | CW DIGI, CW CW SSB, CW SSB, AM, CW FM, AM, SSB, CW |

|  | 50 Вт | 144000-144150 кГц 144150-144500 кГц 144500-145800 кГц 145800-146000 кГц 144625-144675 кГц | CW SSB,CW FM SSB,CW DIG |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 430000-432150 кГц 432150-432500 кГц 432500-435000 кГц 435000-438000 кГц 438000-440000 кГц | CW SSB,CW FM SSB,CW FM |
|  |  | 433625-433725 кГц 438025-438175 кГц | DIG DIG |
|  | 50 Вт | 1260 – 1270МГц | SSB, CW |
|  |  | 1270 – 1296МГц | FM |
|  |  | 1296 – 1296.15 МГц | CW |
|  |  | 1296.15 – 1297МГц | SSB, CW |
|  |  | 1297 – 1300МГц | FM |
|  |  | 5650 – 5670 МГц |  |
|  |  | 10000 – 10500 МГц |  |
|  |  | 47000 – 47200 МГц |  |
|  |  | 241000 – 248000 МГц |  |
|  |  | 248000 – 250000 МГц |  |

## Диапазоны (полосы) частот, допустимые мощности и виды радиосвязи, разрешенные любительским радиостанциям категории «ЭКСТРА».

| Категория радиостанции | Мощность, Вт | Полоса частот | Вид радиосвязи (излучения) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 Вт. | 135,7-137,8кГц | CW |
| ЭКСТРА категория | 10 Вт. | 1810 – 1860кГц 1860 – 1930 кГц 1900 – 1930 кГц | CW SSB, DIGI,CW AM, CW |
|  | 1000 Вт. | 3500 – 3573 кГц 3573 – 3600 кГц 3600 – 3733 кГц 3733 – 3800 кГц | CW DIGI, CW SSB, DIGI, CW SSB, CW |
|  |  | 7000 – 7025 кГц 7025 – 7040 кГц 7040 – 7080 кГц 7080 – 7200 кГц | CW DIGI, CW SSB, DIGI, CW SSB, CW |
|  |  | 10100 – 10140 кГц 10140 – 10150 кГц | CW DIGI, CW |
|  |  | 14000 – 14070 кГц 14070 – 14100 кГц 14100 – 14240кГц 14240 – 14350 кГц | CW DIGI, CW SSB, DIGI, CW SSB, CW |
|  |  | 18068 – 18100 кГц 18100 – 18110 кГц 18110 – 18168 кГц | CW DIGI, CW SSB, CW |
|  |  | 21000 – 21070 кГц 21070 – 21154 кГц 21154 – 21450 кГц | CW DIGI, CW SSB, CW |
|  |  | 24890 – 24915 кГц 24915 – 24930 кГц 24930 – 24990 кГц | CW DIGI, CW SSB, CW |
|  |  | 28000 – 28050 кГц 28050 – 28150 кГц 28150 – 28200 кГц 28200 – 28700 кГц 28700 – 29200 кГц 29200 – 29300 кГц | CW DIGI, CW CW SSB, CW SSB, AM, CW FM, AM, SSB, CW |

|  |  | 144000-144150 кГц 144150-144500 кГц 144500-145800 кГц 145800-146000 кГц 144625-144675 кГц | CW SSB,CW FM SSB,CW DIG |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 Вт. | 430000-432150 кГц 432150-432500 кГц 432500-435000 кГц 435000-438000 кГц 438000-440000 кГц 433625-433725 кГц 438025-438175 кГц | CW SSB,CW FM SSB,CW FM DIG DIG |
|  | 100 Вт. | 1260 – 1270МГц | SSB, CW |
|  |  | 1270 – 1296МГц | FM |
|  |  | 1296 – 1296.15 МГц | CW |
|  |  | 1296.15 – 1297МГц | SSB, CW |
|  |  | 1297 – 1300МГц | FM |
|  |  | 5650 – 5670 МГц |  |
|  |  | 10000 – 10500 МГц |  |
|  |  | 47000 – 47200 МГц |  |
|  |  | 241000 – 248000 МГц |  |
|  |  | 248000 – 250000 МГц |  |

Приложение 2

| Фото 3 х 4 |  | Председателю Правления «Союза радиолюбителей Кыргызской Республики» |
| --- | --- | --- |
|  | ЗАЯВЛЕНИЕ - АНКЕТА |
|  | Прошу выдать “Разрешение” на право эксплуатации любительской радиостанции индивидуального пользования категории - _________________. |
|  | О себе сообщаю следующие сведения: |
| Фамилия, Имя и Отчество |
| на государственном языке | на официальном языке | на английском языке |
| Ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * При использовании национального принципа в графе «Фамилия» – пишется «уулу» или «кызы», в графе «Имя» - пишется имя заявителя, а в графе «Отчество» пишется имя отца заявителя. |
| Дата рождения и Адрес места жительства |
| Дата рождения |  |  | д |  |  | м |  |  |  |  | год |  | Область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Село |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Жил. массив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № дома, кв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гражданство |  | Пол |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мужской |  | Женский |
| Паспорт |
| Серия |  |  | № |  |  |  |  |  |  |  | Дата выдачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МВД |  |  |  |  |  |  |  |
| Электронная почта – E-mail |  | Телефон |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  | ) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Частотное присвоение – утратило силу |
| --- |
| № |  |  |  |  | от |  |  | д |  |  | м |  |  |  |  | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

С Инструкцией «О порядке регистрации и эксплуатации любительских радиостанций в

Кыргызской Республике» ознакомлен и обязуюсь соблюдать ее требования.

«____» ___________________ 20 ___ г. 		Подпись ………………….......................……….

=======================================================================================

Протокол № _________               от «____»________________20____г.

РЕШЕНИЕ

Квалификационная комиссия Союза радиолюбителей Кыргызской Республики

| Гражданину : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Присвоить позывной сигнал: |  |  |  |  |  |  | Категории : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выдать Разрешение за № |  |  |  | - |  |  | от |  |  | д |  |  | м |  |  |  |  | год |  |  |  |  |  |

Члены комиссии:

## Приложение 3
Application for a Temporary non-Kyrgyz Amateur Radio License
Заявление-анкета на оформление временного разрешения иностранным радиолюбителям

## (issued only for non-Kyrgyz citizens if applied 2 month before the event)
(выдается для иностранных граждан при условии подачи настоящего
заявления за 2 месяца до предполагаемой работы в эфире с территории КР)

- Name________________________________________________________

Фамилия

- Given Names_______________________________________________________

Имя и Отчество

- Date and place of  birth_________________________________________________________

Дата и место рождения

- Citizenship____________________________________________________

Гражданство

5.Permanent home address____________________________________________________________________е

Адрес постоянного места жительства

6.Passport number___________________________________________________________________________

Номер паспорта

7. Call sign___________________________________________________________________________________

Позывной сигнал

8.Class of license______________________________________________________________________________

Категория

9. Required period for temporary license___________________________________________________ _____

Необходимый период для выдачи разрешения на эксплуатацию

10. Location of amateur station installation_________________________________________________________

Место расположения радиостанции (адрес) (complete address reguired)

11. Have you ever received a Kyrgyz license? If so mark all details

____________________________________________________________________________________________

Получали ли Вы ранее разрешение на эксплуатацию в КР? Если да, то укажите дату и номер

12. . Equipment to be brought

____________________________________________________________________________________________

Ввозимое оборудование

I declare that the information I have give is correct.
Я заявляю, что представленные мною сведения являются правильными.
Fill in block letters.
Анкета должна быть заполнена печатными буквами.

Applicant signature ______________________________________    data__________________________________С             Подпись заявителя                                                                                дата

## Приложение 4

| Фото 3 х 4 |  | Председателю Правления «Союза радиолюбителей Кыргызской Республики» |
| --- | --- | --- |
|  |  | от |  |
|  |  |  | Фамилия, имя и отчество |
|  |  | Позывной сигнал |  | Категории |  |
|  |  | Разрешение № |  | от |  |
|  | ЗАЯВЛЕНИЕ - АНКЕТА |
| Прошу повысить категорию “Разрешения” на право эксплуатации любительской радиостанции индивидуального пользования. О себе сообщаю следующие сведения: I. Третья категория с д м год Проведено QSO Стран всего Получено дипломов всего Отправлено QSL в т.ч. подтверждено в т.ч. международных Получено QSL II. Вторая категория с д м год Проведено QSO Стран всего Получено дипломов всего Отправлено QSL в т.ч. подтверждено в т.ч. международных Получено QSL Прием передача знаков/минуту разряд III. Первая категория с д м год Проведено QSO Стран всего Получено дипломов всего Отправлено QSL в т.ч. подтверждено в т.ч. международных Получено QSL Прием передача знаков/минуту разряд |

С Инструкцией «О порядке регистрации и эксплуатации любительских радиостанций в Кыргызской Республике» - ознакомлен, готов нести ответственность за ложную информацию. Подтверждающие документы прилагаются (QSL-карточки, дипломы, аппаратный журнал).

«____» ___________________ 20 ___ г. 		Подпись ………………….......................……….

=======================================================================================

Протокол № _________               от «____»________________20____г.

РЕШЕНИЕ

Квалификационная комиссия Союза радиолюбителей Кыргызской Республики

| Гражданину : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Присвоить позывной сигнал: |  |  |  |  |  |  | Категории : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выдать Разрешение за № |  |  |  | - |  |  | от |  |  | д |  |  | м |  |  |  |  | год |  |  |  |  |  |

Члены комиссии:

Приложение 5

Председателю Правления
Союза радиолюбителей Кыргызской Республики
от ………………………………………..………..……….…………………………………
позывной сигнал ………….………….. категории ……….....……….
Разрешение № …………….….. от «………»…..…………….20…..г.

С В Е Д Е Н И Я

За период с «……»……………………20…..г. по «……»……………………20…..г.

| №№ | наименование | предыдущий период | за отчетный период | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведено радиосвязей* |  |  |  |
| 2 | Отправлено QSL-карточек |  |  |  |
| 2.1 | в т.ч. бумажных |  |  |  |
| 2.2 | Электронных |  |  |  |
| 3 | Получено QSL-карточек |  |  |  |
| 3.1 | в т.ч. бумажных |  |  |  |
| 3.2 | Электронных |  |  |  |
| 4 | Новых стран, всего |  |  |  |
| 4.1 | в т.ч. подтверждено |  |  |  |
| 5 | Участие в соревнованиях** |  |  |  |
| 5.1 | в т.ч. призовые места |  |  |  |
| 6 | Получено дипломов*** |  |  |  |

* Количество связей на основании записей в аппаратном журнале.
** Перечень соревнований приводится на отдельном листе.
*** Перечень дипломов приводится на отдельном листе.
Предоставленные мною сведения являются достоверными, готов нести ответственность
за ложную информацию.

Подпись_______________________

Приложение 6

Председателю Правления
Союза радиолюбителей Кыргызской Республики
от начальника РЛС коллективного пользования
……………..……………………..………..……….……………………
позывной сигнал ……………………………………………….
Разрешение № …………….….. от «………»…..…………….20…..г.

С В Е Д Е Н И Я

За период с «……»……………………20…..г. по «……»……………………20…..г.

| №№ | наименование | предыдущий период | за отчетный период | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проведено радиосвязей* |  |  |  |
| 1.1 | В т.ч.лично |  |  |  |
| 1.2 | Членами клуба |  |  |  |
| 2 | Отправлено QSL-карточек |  |  |  |
| 2.1 | в т.ч. бумажных |  |  |  |
| 2.2 | Электронных |  |  |  |
| 3 | Получено QSL-карточек |  |  |  |
| 3.1 | в т.ч. бумажных |  |  |  |
| 3.2 | Электронных |  |  |  |
| 4 | Новых стран, всего |  |  |  |
| 4.1 | в т.ч. подтверждено |  |  |  |
| 5 | Участие в соревнованиях** |  |  |  |
| 5.1 | в т.ч. призовые места |  |  |  |
| 6 | Получено дипломов*** |  |  |  |
| 7 | Численность клуба**** |  |  |  |
| 8 | Проведено инструктажей ТБ |  |  |  |
| 9 | Наличие нарушений ТБ |  |  |  |
| 9.1 | в т.ч. с обращ в мед. учреж |  |  |  |

* Количество связей на основании записей в аппаратном журнале.
** Перечень соревнований приводится на отдельном листе.
*** Перечень дипломов приводится на отдельном листе.
**** В колонке «4» указывается количество вступивших знаком «+», затем знаком «-» указывается
количество выбывших.
Предоставленные мною сведения являются достоверными, готов нести ответственность за ложную информацию.

Подпись_____________________________

Приложение 7

ОЦЕНКА СИГНАЛОВ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ СТАНЦИЙ

При проведении двусторонней радиосвязи оператор  ЛРС в обязательном порядке должен сообщить своему корреспонденту, как он его слышит, т.е. дать оценку сигнала (рапорт). Сигнал ЛРС  оценивается по шкале RS- при работе телефоном, а по шкале RST при работе телеграфом. R – это оценка разборчивость сигнала (оценивается по пятибалльной шкале), S – это оценка силы сигнала (оценивается по девятибалльной шкале) и T – это оценка тона сигнала (оценивается также по девяти-балльной шкале). М – качество модуляции (оценивается по пятибалльной шкале) Максимальной (наилучшей) оценкой для SSB является RSМ = 595, а для CW - RST = 599.
Иногда после RS(T) дополнительно передают некоторые выражения Q-кода, характеризующие условия приема сигналов. Таких выражений можно назвать:
QRM – я испытываю помехи от других станций;
QRN – мне мешают атмосферные разряды;
QSB – ваши сигналы замирают.

Шкала оценки сигнала

| Баллы | Значение |
| --- | --- |
| Шкала разбираемости сигнала (R) |
| 1 | Неразборчиво, прием невозможен |
| 2 | Едва можно разобрать отдельные слова, знаки |
| 3 | Разборчиво, но с большим трудом (30-50%) |
| 4 | Разборчиво практически без труда (50-80%) |
| 5 | Совершенно разборчиво (100%) |
| Шкала силы сигнала (S) |
| 1 | Сигналы едва слышны, прием невозможен |
| 2 | Очень слабые сигналы, прием почти невозможен |
| 3 | Слабые сигналы, принимаются с трудом |
| 4 | Негромкие сигналы |
| 5 | Удовлетворительные сигналы |
| 6 | Хорошие сигналы |
| 7 | Умеренно громкие сигналы |
| 8 | Громкие сигналы |
| 9 | Чрезвычайно громкие сигналы |
| Шкала тона сигнала (Т) |
| 1 | Чрезвычайно грубый, шипящий тон |
| 2 | Очень грубый тон |
| 3 | Хриплый, слегка музыкальный тон |
| 4 | Довольно хриплый тон средней музыкальности |
| 5 | Журчащий музыкально-модулированный тон |
| 6 | Музыкальный тон с заметными пульсациями |
| 7 | Хороший музыкальный тон с небольшими пульсациями |
| 8 | Чистый музыкальный тон с едва заметными пульсациями |
| 9 | Чистейший музыкальный тон |
| Шкала модуляции (М) |  |
| 1 | Очень большие искажения, прием невозможен |
| 2 | Большие искажения, прием с большим трудом |
| 3 | Заметные искажения |
| 4 | Небольшие искажения |
| 5 | Искажения отсутствует |

Приложение 8

Таблица словесного выражения кода Морзе
(русский и латинский алфавиты)

| Буквы | Слоговое обозначение | Код Морзе |
| --- | --- | --- |
| русские | латинские | 1-й вариант | 2-й вариант |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| А | A | ти-ТА | ай-ДА | . _ |
| Б | B | БА-ти-ти-ти | БА-ки-те-кут | _ . . . |
| В | W | ти-ВА-ВА | ви-ДА-ЛА | . _ _ |
| Г | G | ГА-ГА-ти | ГА-ГА-рин | _ _ . |
| Д | D | ДА-ти-ти | ДО-ми-ки | _ . . |
| Е | E | ти | есть | . |
| Ж | V | ти-ти-ти-ЖА | же-ле-зис-ТО | . . . _ |
| З | Z | ЗА-ЗА-ти-ти | ЗА-КА-ти-ки | _ _ . . |
| И | I | ти-ти | и-ди | . . |
| Й | J | ти—ТАЙ-ТАЙ-ТАЙ | йе-ШКА-РА-ЛА | . _ _ _ |
| К | K | КА-ти-КА | КАК-де-ЛА | _ . _ |
| Л | L | ти-ЛА-ти-ти | лу-НА-ти-ки | . _ . . |
| М | M | МА-МА | МА-МА | _ _ |
| Н | N | НА-ти | НО-мер | _ . |
| О | O | ТО-ТО-ТО | О-КО-ЛО | _ _ _ |
| П | P | ти-ПА-ПА-ти | пи-ЛА-ПО-ёт | . _ _ . |
| Р | R | ти-РА-ти | ре-ША-ет | . _. |
| С | S | си-си-си | СА-мо-лёт | . . . |
| Т | T | ТА | ТАК | _ |
| У | U | ти-ти-ТУ | у-нес-ЛО | . . _ |
| Ф | F | ти-ти-ФА-ти | фи-ли-МОН-чик | . . _ . |
| Х | H | хи-хи-хи-хи | хи-ми-чи-те | . . . . |
| Ц | C | ЦА-ти-ЦА-ти | ЦА-пли-НА-ши | _ . _ . |
| Ч | - | ЧА-ЧА-ЧА-ти | ЧЕ-ЛО-ВЕ-чик | _ _ _ . |
| Ш | - | ША-ША-ША-ША | ША-РО-ВА-РЫ | _ _ _ _ |
| Щ | Q | ЩА-ЩА-ти-ЩА | ЩА-ВАМ-не-ША | _ _ . _ |
| Ы | Y | ТЫ-ти-ТЫ-ТЫ | Ы-не-НА-ДО | _ . _ _ |
| Ь | X | ТА-ти-ти-ТА | Я-мяг-кий-ЗНАК | _ . . _ |
| Э | - | ти-ти-ТЭ-ти-ти | э-ле-РО-ни-ки | . . _. . |
| Ю | - | ти-ти-Ю-Ю | ю-ли-А-НА | . . _ _ |
| Я | - | ти-Я-ти-Я | я-МАЛ-я-МАЛ | . _ . _ |

Таблица словесного выражения кода Морзе
(цифры, знаки препинания, служебные знаки)

| цифры, знаки препинания, служебные знаки | Слоговое обозначение | Код Морзе |
| --- | --- | --- |
|  | 1-й вариант | 2-й вариант |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ти-ТА-ТА-ТА-ТА | и-ТОЛЬ-КО-ОДНА | . _ _ _ _ |
| 2 | ти-ти-ТА-ТА-ТА | два-не-ХО-РО-ШО | . . _ _ _ |
| 3 | ти-ти-ти-ТА-ТА | три-те-бе-МА-ЛО | . . . _ _ |
| 4 | ти-ти-ти-ти-ТА | че-тве-ри-ти-КА | . . . . _ |
| 5 | ти-ти-ти-ти-ти | пя-ти-ле-ти-е | . . . . . |
| 6 | ТА-ти-ти-ти-ти | ПО-ше-сти-бе-ри | _ . . . . |
| 7 | ТА-ТА-ти-ти-ти | ДА-ДА-се-ме-ри | _ _ . . . |
| 8 | ТА-ТА-ТА-ти-ти | ВО-СЬМО-ГО-т-ди | _ _ _ . . |
| 9 | ТА-ТА-ТА-ТА-ти | НО-НА-НО-НА-ми | _ _ _ _ . |
| 0 | ТА-ТА-ТА-ТА-ТА | НОЛЬ-ТО-О-КО-ЛО | _ _ _ _ _ |
| 9∗ | ТА-ти | НА-те | _ . |
| 0∗ | ТА | ТАК | _ |
| ? знак вопроса | ти-ти-ТА-ТА-ти-ти | э-ти-ВА-ПРО-си-ки | . . _ _ . . |
| = знак раздела | ТА-ти-ти-ти-ТА | РАЗ-де-ли-ти-КА | _ . . . _ |
| / дробная черта | ТА-ти-ти-ТА-ти | ТОТ-фи-ли-МОН-чик | _ . . _ . |
| Ошибка (перебой) | ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти | ко-шка-бро-си-ла-ко-тя-ток | . . . . . . . . |

Приложение 9

ФОНЕТИЧЕСКИЙ АЛФАВИТ

Для передачи букв позывного сигнала при телефонных радиосвязях рекомендуется использовать слова фонетического алфавита, т.е. вместо буквы называть слово. При проведении радиосвязей на русском языке, применяется фонетический алфавит для внутри республиканских связей (табл. 9.1). Он состоит из слов (в основном это имена) начинающихся на данную букву. При проведении радиосвязей с иностранными радиолюбителями, следует применять фонетический алфавит для международных связей (табл. 9.2). Цифры в позывных сигналах произносятся, как указано в таблице 9.3. В условиях помех с помощью фонетического алфавита можно передавать также свое имя,  местонахождение и  т.п..

Фонетический алфавит для внутри российских связей                                                       таб 9.1

| Буква | Слово | Буква | Слово |
| --- | --- | --- | --- |
| А (A) | Анна, Антон | Р (R) | Роман, радио |
| Б (B) | Борис | С (S) | Сергей |
| В (W) | Василий | Т (T) | Татьяна, Тамара |
| Г (G) | Галина, | У (U) | Ульяна |
| Д (D) | Дмитрий | Ф (F) | Федор |
| Е (E) | Елена | Х (H) | Харитон |
| Ж (V) | Женя, жук | Ц (C) | цапля, центр |
| З (Z) | Зинаида, Зоя | Ч | человек |
| И (I) | Иван | Ш | Шура |
| Й (J) | Иван краткий, йот | Щ (Q) | щука |
| К (K) | Киловатт, Константин | Ъ | твердый знак |
| Л (L) | Леонид | Ы (Y) | игрек, еры |
| М (M) | Михаил, Мария | Ь (X) | мягкий знак, икс |
| Н (N) | Николай | Э | Эмилия, эхо |
| О (O) | Ольга | Ю | Юрий |
| П (P) | Павел | Я | Яков |
| Примечание к табл.9.1. В первой и третьей колонках таблицы указаны буквы русского алфавита, а в скобках – соответствующие им буквы латинского алфавита, используемые в позывных сигналах любительских радиостанций. |

Фонетический алфавит для международных связей                                                       таб 9.2

| Буква | Произношение | Английское слово | Произношение |
| --- | --- | --- | --- |
| A | эй | Alfa, Able | ‘ал-фа, эйбл |
| B | би | Bravo | браво |
| C | си | Charlie, Canada | ‘Чар-ли, ‘Кэ-нэда |
| D | ди | Delta, Denmark | дэл-та, ‘Дэн-мак |
| E | и | Echo, Easy | ‘э-ко, ‘и-зы |
| F | эф | Foxtrot, Florida | фокс-трот, ‘Фло-ридэ |
| G | джи | Germany, Golf | ‘Дже-мэни, голф |
| H | эйч | Henry, Hotel | ‘Хэн-ри, хоу’тэл |
| I | ай | Italy, Ida | ‘Итэ-ли, ‘ай-дэ |
| J | джей | Juliett, Japan | ‘Джу-лиет, Джэ-’пэн |
| K | кей | Kilowatt, King | ‘ки-лоуат, кинг |
| L | эл | Lima, London | Ли-ма, ‘Лон-дон |
| M | эм | Mexico, Mike | ‘Мэк-сикоу, Майк |
| N | эн | November, Nancy | ноу-‘вэмба, ‘нэн-си |
| O | оу | Oscar, October | ‘Ос-ка, ‘ок-тоуба |
| P | пи | Papa, Peter | па-‘па, ‘Пи-та |
| Q | кью | Quebec, Queen | Куи-‘бэк, ку-‘ин |
| R | ар | Radio, Romeo | ‘рэй-дио, ‘Ро-мио |
| S | эс | Sierra, Sugar | ‘Сьер-ра, ‘шу-гэр |
| T | ти | Tango, Texas | тэн-го, ‘Тэк-сас |
| U | ю | Uniform, United | ‘ю-нифом, ю-‘найтид |
| V | ви | Victor, Victoria | Вик-то, Виктория |
| W | дабл ю | Whisky, Washington | Уис-ки, ‘Уа-шинтон |
| X | экс | X-ray | ‘экс-рэй |
| Y | уай | Yankee, Yellow | ян-ки, ‘йе-лоу |
| ‘Z | зэд | Zulu, Zanzibar | ‘зу-лу, ‘Зэн-зибар |
| Ударение падает на ту часть слова, перед которой вверху стоит символ запятой (апостроф). |

Передача цифр в позывных сигналах                                                                              таб 9.3

| Цифра | Произношение |
| --- | --- |
|  | русское | английское |
| 1 | один, единица, первый | one (у’ан) |
| 2 | два, двойка, второй | two (ту) |
| 3 | три, тройка, третий | three (сри) |
| 4 | четыре, четверка, четвертый | four (фо) |
| 5 | пять, пятерка, пятый | five (файв) |
| 6 | шесть, шестерка, шестой | six(сыкс) |
| 7 | семь, семерка, седьмой | seven (‘сэвн) |
| 8 | восемь, восьмерка, восьмой | eight (эйт) |
| 9 | ‘девять, девятка, девятый | nine (найн) |
| 0 | ноль, нулевой | zero (‘зиро) |

## Q-код                                         Приложние-10

| КОД | СО ЗНАКОМ "?" | БЕЗ ЗНАКА "?" |
| --- | --- | --- |
| QAP | Должен ли я слушать ... на ... кГц (МГц)? | Слушайте ... на ... кГц (МГц) |
| QCX | У вас специальный позывной? | Вы работаете неверными позывными, проверьте |
| QCZ |  | Вы нарушаете правила радиообмена |
| QDM | Сообщите мой курс при нулевом ветре | Мой курс при нулевом ветре ... |
| QDR | Сообщите мой магнитный пеленг | Магнитный пеленг ... |
| QDW | Должен ли я перейти на запасную частоту? | Перейдите на запасную частоту |
| QGE | Какое точное расстояние? | Точное расстояние ... |
| QIF | Должен ли я передавать на ... кГц (МГц)? | Передавайте на ... кГц (МГц) |
| QLK | Должен ли я быстрее реагировать на Ваши запросы? | Реагируйте быстрее на мои запросы |
| QOD | Можете ли Вы работать на русском языке? | Я могу работать на русском языке |
| QRA | Как называется Ваша станция? | Моя станция называется ... |
| QRB | На каком приблизительно расстоянии Вы находитесь от моей станции? | Приблизительное расстояние между нашими станциями равно ... км |
| QRD | Откуда и куда Вы идёте? | Я иду из ... в ... |
| QRG | Сообщите мне точную частоту | Ваша точная частота ... кГц (МГц) |
| QRH | Меняется ли моя частота? | Ваша частота меняется |
| QRI | Каков тон моей передачи? | Тон Вашей передачи ... |
| QRJ | Стабилен ли мой сигнал? | Ваш сигнал нестабилен |
| QRK | Какова разборчивость моих сигналов? | Разборчивость Ваших сигналов ... |
| QRL | Заняты ли Вы? | Я занят, прошу не мешать |
| QRM | Испытываете ли Вы помехи от других станций? | Я испытываю помехи от других станций |
| QRN | Мешают ли Вам атмосферные помехи? | Мне мешают атмосферные помехи |
| QRO | Должен ли я увеличить мощность передатчика? | Увеличьте мощность передатчика |
| QRP | Должен ли я уменьшить мощность передатчика? | Уменьшите мощность передатчика |
| QRQ | Должен ли я передавать быстрее? | Передавайте быстрее |
| QRS | Должен ли я передавать медленнее? | Передавайте медленнее |
| QRT | Должен ли я прекратить передачу? | Прекратите передачу |
| QRU | Есть ли у Вас что-нибудь для меня? | У меня ничего для Вас нет |
| QRV | Готовы ли Вы к приёму? | Я готов принимать, передавайте |
| QRW | Должен ли я сообщить ... что Вы вызываете его на ... кГц (МГц)? | Пожалуйста, сообщите ... что я вызываю его на ... кГц (МГц) |
| QRX | Когда Вы вызовете меня снова? | Подождите, я вызову Вас снова |
| QRY | Какая моя очередь? | Ваша очередь . ... |
| QRZ | Кто меня вызывает? | Вас вызывает ... |
| QSA | Какой силы мои сигналы? | Сила Ваших сигналов ... |
| QSB | Замирают ли мои сигналы? | Ваши сигналы замирают |
| QSC | Ваша станция с малым обменом? | Моя станция с малым обменом |
| QSD | Имеет ли моя манипуляция дефекты? | Ваша манипуляция имеет дефекты |
| QSG | Вы передали N сообщений ? | Подтверждаю N (количество) сообщений |
| QSK | Можете ли Вы слышать меня в паузах между своими сигналами? | Я могу Вас слышать в паузах между своими сигналами |
| QSL | Можете ли Вы подтвердить приём? | Подтверждаю приём информации |
| QSM | Должен ли я повторить последнее сообщение? | Повторите последнее сообщение |
| QSN | Слышали ли Вы меня на ...? | Я Вас слышал на ... кГц (МГц) |
| QSO | Можете ли Вы связаться с..непосредственно? | Я могу связаться с ...непосредственно |
| QSP | Можете ли Вы передать ...? | Я могу передать ... |
| QSQ | Имеете ли Вы на борту врача? | Я имею на борту врача |
| QSS | Будете ли Вы работать на ... кГц (МГц)? | Я буду работать на ... кГц (МГц) |
| QST | Могу ли я работать телефоном? | Я Вас слышу, работайте телефоном |
| QSU | Должен ли я работать на ... кГц (МГц)? | Работайте на ... кГц (МГц) |
| QSV | Можете ли Вы дать настройку? | Даю настройку Ж ЖЖЖЖЖЖЖ... |
| QSW | Должен ли я передавать на данной частоте? | Передавайте на данной частоте |
| QSX | Слушаете ли Вы ... на ... кГц (МГц) | Я слушаю ... на ... кГц (МГц) |
| QSY | Должен ли я перейти на другую частоту? | Перейдите на другую частоту |
| QSZ | Передавать каждую группу несколько раз? | Передавайте каждую группу по ... раза |
| QTA | Отменяю сообщение (номер...) | Cancel message number |
| QTB | Подтверждаю число слов в сообщении | Agree with message word count |
| QTC | Имеется ли у Вас сообщение? | У меня имеется для Вас сообщение |
| QTE | Сообщите мой пеленг относительно Вас | Ваш пеленг относительно меня ... |
| QTF | Сообщите моё местонахождение? | Ваше местонахождение ... |
| QTH | Сообщите Ваши координаты | Я нахожусь ... |
| QTI | Сообщите Ваш истинный курс | Мой истинный курс ... |
| QTJ | Сообщите Вашу скорость | Моя скорость ... |
| QTK | Сообщите точное время | Точное время ... |
| QTL | Сообщите Ваше истинное направление | Моё истинное направление ... |
| QTO | Из какого порта Вы вышли? | Я вышел из порта ... |
| QTP | В какой порт Вы будете заходть? | Я захожу в порт ... |
| QTR | Сообщите точное время | Точное время ... часов |
| QTU | В какие часы работает Ваша станция? | Моя станция работает от ... до ... |
| QTV | Должен ли я обеспечить дежурство вместо Вас на ... кГц (МГц) | Обеспечьте вместо меня дежурство на ... кГц (МГц) |
| QTX | Будете ли Вы на приёме для дальнейшей связи со мной до получения известий (или до ... час)? | Я буду на приёме до получения известия ( до ... час) |
| QUA | Есть ли у Вас известия от ...? | У меня есть известия от ... |
| QUD | Получили ли Вы сигнал срочности от ...? | Я получил сигнал срочности от ... |
| QUF | Получили ли Вы сигнал бедствия от ...? | Я получил сигнал бедствия от ... |
| QXS | Должен ли я пригласить ... к аппарату для переговоров? | Пригласите ... к аппарату для переговоров |
| QXX | Должен ли я заменить оператора? | Замените оператора |
| QYD | Сообщите причину не ответа в ... час ... мин | Причина не ответа ... |

## Приложение 11

РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ КОД

Международный радиолюбительский код был создан для телеграфных связей. Он состоит в основном из буквенных сочетаний (сокращений), образованных из английских слов, значение которых они передают. Кроме того, в радиолюбительском коде применяются цифровые комбинации и сокращения из русского языка, которые часто употребляются и иностранными радиолюбителями-коротковолновиками. Некоторые выражения радиолюбительского кода по-своему значению совпадают с Q-кодом и используются на равных правах при радиосвязи.

Международный радиолюбительский код позволяет коротковолновикам разных стран проводить связи, не зная национального языка своего корреспондента и сокращать длительность радиообмена.

В таблице 10.6 приведены кодовые сокращения и отдельные английские слова, значение которых в достаточной мере обеспечивает проведение почти любой CW-радиосвязи не только начинающими коротковолновиками, но и более опытными.

Приведенные в конце таблицы радиолюбительского кода служебные знаки передаются слитно, без паузы между ними.

Таблица 10.6

Радиолюбительский код

| Кодовое выражение | Значение кода |
| --- | --- |
|  | на английском языке | на русском языке |
| 1 | 2 | 3 |
| ABT | About | Приблизительно; около |
| ADR, ADS | Address | Адрес |
| AF | Africa | Африка |
| AFTER | After | После |
| AGN | Again | Опять; снова |
| ALL | All | Все; всё |
| ALSO | Also | Также |
| AM | Amplitude Modulation | Амплитудная модуляция |
| ANT | Antenna | Антенна |
| AT | At | В, на; при, у, около |
| AWARD | Award | Радиолюбительский диплом |
| BAD, BD | Bad | Плохо, плохой |
| BAND, BND | Band | Диапазон |
| BCNU | Be Seeing You | Буду рад встретиться снова |
| BEST | (The) Best | Наилучший |
| BEAM | Beam | Направленная (антенна) |
| 1 | 2 | 3 |
| BOX, POB | Post Office Box | Ящик (почтовый) |
| C | - | Да; согласен; подтверждаю |
| C, CEN | Centigrade | Градусы Цельсия |
| CALL | Call, Call-Sign | Вызов; вызывать; позывной |
| CFM | Confirm | Подтверждаю, подтверждение |
| CHEERIO | Cheerio | Желаю успеха; всего хорошего |
| CITY | City | Город (большой) |
| CLEAR | Clear | Ясно (о погоде); чисто (о помехах) |
| CLG | Calling | Вызывает, вызываю |
| CLOUDY | Cloudy | Облачно |
| COLD | Cold | Холодный, холодно |
| CONGRATS | Congratulations | Поздравления |
| COPI, COPY | Copy | Записывать; принимать |
| CQ | - | Всем, всем (общий вызов) |
| CRD, CARD | Card, QSL-card | Карточка-квитанция |
| CU | See you | Встретимся (в эфире) |
| CU AGN | See you again | Встретимся снова |
| CUL | See you later | Встретимся позже |
| CW | Continuous wafe | Незатухающие колебания (телеграф) |
| DE | - | От (перед позывным) |
| DIPOLE, DP | Dipole | Антенна «диполь» |
| DIRECT | Direct | Непосредственно, прямо |
| DR | Dear | Дорогой (при обращении к кому-либо) |
| DWN | Doun | Вниз, ниже (по частоте) |
| DX | - | Дальняя, редкая связь |
| EL, ELE | Elemen | Элемент (антенны) |
| ES | And | И |
| EU | Europe | Европа |
| EX | Ex | Бывший (о позывном) |
| FAIR | Fair | Хорошая, ясная (погода) |
| FB | Fain business | Превосходно, прекрасно |
| FER, FOR | For | За, для, при |
| FINE | Fine | Прекрасная (погода) |
| FIRST | First | Первый; сперва; во-первых |
| FM, FROM | From | Из, от |
| FM | Frequency modulation | Частотная модуляция |
| FREQ | Frequency | Частота |
| FROST | Frost | Мороз |
| GA | Go ahead | Давайте, начинайте |
| GA | Good afternoon | Добрый день (вторая половина дня) |
| GB | Good bye | До свидания |
| GD | Good day | Добрый день (вторая половина дня |
| GE | Good evening | Добрый вечер |
| GL | Good luck | Пожелание удачи, счастья |
| GLD | Glad | Рад, доволен |
| GM | Good morning | Доброе утро |
| GN | Good night | Доброй ночи |
| GOT | Got | Получил |
| 1 | 2 | 3 |
| GP | Ground Plane | Антенна GP (четвертьволновый штырь) |
| GUD | Good | Хороший, хорошо |
| GUHOR | - | Я Вас не слышу |
| HAM | - | Радиолюбитель-коротковолновик, имеющий передатчик |
| HI | - | Выражение смеха |
| HOPE, HPE | Hope | Надеюсь |
| HOT | Hot | Жаркий; жарко |
| HR, ERE | Here | Здесь |
| HW? | How? | Как дела? Как слышите? |
| I | I | Я |
| IN | in | В |
| INFO | Information | Информация |
| IS | is | Есть |
| K | - | Отвечайте, передавайте |
| LID | A poor operator | Плохой оператор |
| LOG | Logbook | Список радиостанций |
| LSB | Lower side band | Нижняя боковая полоса |
| LUCK | Luck | Успех; счастье |
| ME | Me | Мне; меня |
| MEET | Meet | Встречать; повстречаться |
| MI, MY | My; mine | Мой |
| MTR | Meter | Метр |
| NEAR, NR | Near | Близ, около |
| NICE | Nice | Приятный, хороший |
| NIL | Nothing | Ничего, ничто |
| NO | No | Нет |
| NR | 1. Number 2. Near | 1. Номер 2. Около, близ |
| NW | Now | Теперь; приступаю к работе |
| OK | - | Принял правильно, понял |
| OM | Old man | Приятель, старина |
| ON | On | На, у (о месте) |
| ONLY | Only | Только |
| OP, OPR | Operator | Оператор, радист |
| OUR | Our | Наш, наша, наше, наши |
| OUTPT | Output Power | Выходная мощность |
| PSE | Please | Пожалуйста |
| PSED | Pleased | Доволен, рад |
| PWR | Power | Мощность |
| QUAD | Quad antenna | Антенна «квадрат» |
| R | Right | Верно; правильно принял |
| RAIN | Rain | Дождь |
| RCVR, RX | Receiver | Приемник |
| RIG, TX | - | Передатчик |
| RPRT | Report | Сообщение |
| RPT | Repeat | Повторение, повторите, повторяю |
| SA | South America | Южная Америка |
| 1 | 2 | 3 |
| SIGS | Signals | Сигналы |
| SNOW | Snow | Снег |
| SOLID | Solid | Уверенно; солидно |
| SOON, SN | Soon | Скоро, вскоре |
| SORI, SRI | Sorry | Извините, к сожалению, жаль |
| SSB | Single side band | Однополосная модуляция |
| STDI, STDY | Steady | Устойчивый; устойчиво |
| STRONG | Strong | Сильный; сильно |
| SUNNY | Sunny | Солнечный; солнечно |
| SURE | Sure | Уверенность, будьте уверены |
| TEST | Test | Опыт, опытная работа, соревнования |
| TIME | Time | Время; раз |
| TKS, TNX | Thanks | Спасибо, благодарность |
| TKU, TU | Thank you | Благодарю Вас |
| TO | To | К; для |
| TODI, TODY | Today | Сегодня |
| TOWN | Town | Город (небольшой) |
| TRCVR | Trancever | Трансивер |
| TU, TKU | Thank you | Благодарю Вас |
| TX, RIG | Transmitter | Передатчик |
| U, YOU | You | Вы; вам, вас |
| UNLIS | Unlicenced | Нелегальная станция |
| UP | Up | Вверх, выше (по частоте) |
| UR | Your; you are | Ваш; Вы … |
| URS | Yours | Ваши |
| USB | Upper side band | Верхняя боковая полоса |
| VIA | Via | Через, посредством |
| VY | Very | Очень |
| WARM | Warm | Тёплый; тепло |
| WEAK | Weak | Слабый |
| WELL, WL | Well | Хорошо; ладно |
| WTTS | Watts | Ватты |
| WID | With | С |
| WIND | Wind | Ветер |
| WKD, WRKD | Worked | Работал |
| WLL | Will | Буду, будет, будете |
| WRK | Work | Работа, работать |
| WX | Weather | Погода |
| XUSE | Excuse | Извинения |
| XYL | Ex young lady | Жена |
| YAGI | Yagi antenna | Антенна «волновой канал» |
| YES | Yes | Да |
| YL | Young lady | Девушка |
| YOU | You | Вы; вам; вас |
| YR, YEAR | Year | год |
| 73 | - | Наилучшие пожелания |
| 88 | - | Любовь и поцелуй (шутка передается женщине) |
| 99 |  | Не желаю с вами работать (шутка пошел к черту) |
| БЛГ | - | Благодарю |
| ВСЕМ | - | Всем российским радиолюбителям (общий вызов) |
| ДСВ | - | До свидания |
| ЗДР | - | Здравствуйте |
| СПБ | - | Спасибо |
| ТОВ | - | Товарищ |
| AS | - | Ждите |
| AR | - | Конец передачи |
| BK | - | Работа полудуплексом |
| BT | - | Знак раздела |
| KN | - | Слушаю только своего корреспондента |
| SK | - | Полный конец связи |

Приложение 12

Темы для проведения квалификационных тестов

- РАДИООБМЕН.

Диапазоны радиоволн, отведенные для радиолюбителей, их особенности. Международный Q-код и радиолюбительский код. Шкалы RST и RS, системы позывных любительских радиостанций. Порядок ведения аппаратного журнала, заполнения и обмена QSL-карточками. Инструкция о порядке регистрации и эксплуатации любительских приемно-передающих радиостанций Кыргызской Республики.

- ЭЛЕКТРОТЕХНИКА.

Основные сведения об электрическом токе и его свойствах, о проводниках тока и диэлектриках, силе тока, сопротивлении, ЭДС, напряжении, электрическом поле, емкости и индуктивности. Единицы измерения силы тока, ЭДС, напряжения, сопротивления. Закон Ома, соединения резисторов и конденсаторов.

Общие сведения об электромагнетизме, переменном токе (период, частота, активное и реактивное сопротивление). Устройство трансформатора, простейший расчет.

- ИСТОЧНИКИ ТОКА.

Основные свойства химических источников тока. Устройство, назначение и электрические данные гальванических элементов, кислотных и щелочных аккумуляторов. Питание аппаратуры от сети переменного тока и от химических источников тока, схемы и особенности выпрямителей, фильтров и стабилизаторов.

- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ.

Классификация измерительных приборов. Устройство магнитоэлектрических, электромагнитных, тепловых и термоэлектрических приборов. Основные правила пользования электроизмерительными приборами

5.    РАДИОТЕХНИКА.

Радиоволны, деление на диапазоны, распространение радиоволн. Способы получения колебаний высокой частоты, зависимость между частотой и длиной волны, контур и его составные части, период, частота, способы изменения частоты колебаний. Принцип радиоприема, детектирование. Как работает радиолампа и транзистор. Основные характеристики радиоламп и полупроводниковых приборов. Особенности приема любительских радиостанций. Основные схемы УРЧ и УНЧ, особенности усиления высокой частоты на КВ и УКВ. Устройство и правила установки антенн. Помехи радиоприему и борьба с ними.

Основные параметры передатчиков, устройство и схемы любительских передатчиков. Трансиверы, их достоинства. Схемы питания генераторов, разделительный конденсатор. Методы манипуляции при телеграфной работе. Способы получения однополосного сигнала. Стабильность частоты, способы повышения стабильности.

6.     ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ и ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

Общие требования. Меры безопасности в помещениях, требования к помещениям. Заземление. Техника безопасности при настройке, регулировке и эксплуатации аппаратуры. Меры безопасности при установке, настройке и ремонте антенн. Обеспечение пожарной безопасности. Огнетушители, правила пользования.

## Приложение 13

Правила техники безопасности и пожарной безопасности на любительских радиостанциях 

1. Общие требования 

1. К настройке, регулировке и эксплуатации аппаратуры любительских радиостанций, а также к установке, настройке и ремонту их антенн могут быть допущены только те радиолюбители, которые изучили правила техники безопасности (ТБ) и пожарной безопасности (ПБ), прошли собеседование или инструктаж. Владельцы (операторы) любительских радиостанций должны соблюдать правила ТБ и ПБ и предупреждать случаи нарушения этих правил другими лицами. 

2. Меры безопасности в помещениях любительских радиостанций 

2.1. Индивидуальная радиостанция устанавливается по месту жительства ее владельца, а коллективная - в специально выделенном для нее помещении, за исключением помещений с повышенной опасностью. 

2.2. К помещениям с повышенной опасностью относятся помещения, в которых имеется один или несколько из следующих факторов: 
сырость (относительная влажность длительно превышает 80%) или токопроводящая пыль; 
токопроводящие полы (металлические, земляные и т.п.); 
высокая температура, длительно превышающая +30 C; 
химически активная среда (постоянно или длительно содержащая пары или отложения, которые разрушают изоляцию или токо несущие части радиоаппаратуры)

. 
2.3. Аппаратура любительской радиостанции (трансиверы и т.п.) устанавливаются на рабочих столах операторов (за исключением мобильной или носимой аппаратуры). Выходные каскады (усилители мощности) и выпрямительные устройства могут размещаться в той же комнате либо в отдельных изолированных помещениях. Каждое радиоустройство должно быть помещено в корпус, исключающий возможность случайного прикосновения к токо несущим частям аппаратуры. Корпуса аппаратуры, питаемой от сети переменного тока, должны быть надежно заземлены. 

2.4. Возимые радиостанции устанавливаются на автомобилях таким образом, чтобы дисплей и органы управления были легко доступны. Радиостанция должна быть установлена в таком месте автомобиля, где она не будет мешать управлению автомобилем или обзору водителя. 

2.5. Заземление аппаратуры любительской радиостанции должно выполняться путем подключения к специально устроенному наружному заземлению либо к контуру заземления здания (жилого дома). Для устройства наружного заземления в яму размером 1x1 м2. и глубиной не менее 1.5 м помещается стальной или медный лист толщиной не менее 5 мм. К листу должен быть приварен стальной (медный) провод сечением не менее 16 мм2. Если яма для заземления вырыта в сухом грунте, перед засыпкой в нее необходимо поместить слой золы или древесного угля и обильно полить водой. Вывод провода заземления до высоты 2.5 м над землей должен быть защищен металлической трубой. Применять для заземления голые алюминиевые провода запрещается.
В случаях, когда подключение к контуру заземления здания невозможно, допускается использование для заземления труб водопровода (холодная вода). На зачищенную трубу через свинцовую прокладку надевается металлический хомут, к которому крепится провод заземления. Использовать для заземления трубы и радиаторы отопления и трубы газовой сети не разрешается. 
Все соединения в цепях заземления аппаратуры радиостанции должны быть выполнены методом сварки, прессования или винтовой скрутки с последующей пайкой. Применение только одной пайки запрещается. Для подключения проводов заземления блоки аппаратуры должны иметь резьбовые зажимы, гарантирующие надежное механическое соединение и электрический контакт. 

2.6. Все цепи питания передающей, приемной и другой аппаратуры радиостанции должны быть защищены плавкими предохранителями, рассчитанными на нормальный ток потребления соответствующего радиоустройства. Запрещается применять самодельные вставки или предохранители, рассчитанные на ток, превышающий нормальный ток потребления. 

2.7. Сетевые выводы радиоаппаратуры должны выполняться из провода соответствующего сечения в резиновой или иной надежной термостойкой изоляции. В процессе эксплуатации радиостанции сетевой провод не должен нагреваться. 

2.8. Электропроводка на напряжение выше 65 В. в помещении радиостанции должна прокладываться на высоте не менее 2.5 м. от пола. Если обеспечить указанную высоту не удается, электропроводка должна выполняться скрытым способом (в стенах) либо прокладываться в заземленных металлических трубах или гибких шлангах. Для электропроводки должны применяться алюминиевые или медные провода в надежной двойной изоляции. В процессе эксплуатации радиостанции электропроводка не должна нагреваться. Вводы электропроводки в помещение любительской радиостанции должны быть защищены плавкими предохранителями (пробками) или автоматическим предельным выключателем и оборудованы рубильником (автоматом), позволяющим обесточить всю аппаратуру радиостанции. 

2.9. Электропроводка в помещении любительской радиостанции, а также все электро установочные изделия (розетки, вилки, патроны, разъемы), силовые щиты, рубильники и т.п. должны содержаться в исправном состоянии. Владельцы радиостанций при обнаружении каких-либо неисправностей в цепях электропитания должны немедленно обесточить аппаратуру и принять меры к устранению неисправности. 

2.10. Фидеры антенных устройств любительской радиостанции, выполненные из голого медного провода или антенного канатика, должны вводиться в помещение через фарфоровые изоляторы, рассчитанные на рабочее напряжение не менее 5 кВ. Внутри помещения такие фидеры должны проходить на высоте не менее 2.5 м. от пола или иметь специальные ограждения. На вводах фидеров должны быть установлены переключатели, позволяющие отключать антенны от передатчиков и подключать их к заземлению, а для стекания статических зарядов вводы должны быть снабжены высокочастотными дросселями. Центральные жилы фидеров, выполненных из коаксиального кабеля, также должны быть заземлены по постоянному току через высокочастотные дроссели, установленные в выходном каскаде (усилителе мощности) радиостанции или в антенном коммутаторе. Должна быть предусмотрена возможность подключения центральных жил к заземлению. 

2.11. В составе оборудования любительской радиостанции рекомендуется иметь: 
- инструмент (отвертки, плоскогубцы, кусачки и т.п.) с изолированными ручками длиной не менее 100 мм; 
- диэлектрические перчатки длиной не менее 350 мм; 
- изолирующий резиновый коврик размером не менее 500x500 мм; 
- переносное заземление, провода которого выполнены из гибких медных жил сечением не менее 16 мм2. и снабжены соответствующими наконечниками для подключения к заземляющей проводке или конструкции; 
- изолирующий щуп (штанга) для наложения переносного заземления; 
- аптечку с набором средств для оказания первой медицинской помощи. 
На коллективной радиостанции перечисленное оборудование является обязательным. 

3. Техника безопасности при настройке, регулировке и эксплуатации аппаратуры 

3.1. Все операции по замене выходных ламп, элементов выпрямительных устройств и другие подобные работы в процессе эксплуатации радиостанции должны выполняться в полностью обесточенной аппаратуре. Перед началом работ необходимо при помощи изолирующего щупа наложить переносное заземление на все детали радиоустройства, где могут сохраняться заряды высокого напряжения. 

3.2. Категорически запрещается допуск к любым работам на аппаратуре любительской радиостанции лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

3.3. Настройка, регулировка включенных передатчиков и выходных каскадов (усилителей мощности) должна производиться ручками управления, выведенными на переднюю панель. если необходимо провести регулировку контуров, настроечных конденсаторов и другие подобные работы по напряжением, должны строго соблюдаться следующие правила: 
- регулировка должна производиться инструментом с изолированными ручками; 
- лицо, производящее регулировку, должно быть в диэлектрических перчатках и стоять на изолирующем резиновом коврике; 
- регулировка должна производиться одной рукой. Вторая рука должна находиться в это время за спиной; 
- регулировка должна производиться под наблюдением второго лица, имеющего диэлектрические перчатки и знакомого с правилами оказания первой помощи при поражениях электротоком. 

3.4. Во время грозы или при ее приближении эксплуатация любительской станции должна быть прекращена, вводы фидеров антенных устройств заземлены, а аппаратура станции обесточена. 

4. Техника безопасности при установке, настройке и ремонте антенн 

4.1. Лица, производящие на антенных устройствах любительских станций работы, связанные с выходом на крышу здания или подъемом на мачты (башни), должны иметь обувь с нескользящей подошвой и брезентовые или кожаные рукавицы. При установке антенн на коллективных радиостанциях начальник станции или его заместитель должны произвести специальный инструктаж со всеми участниками работ, каждый из которых должен расписаться в журнале инструктажа по ТБ и ПБ. Работа операторов на крыше здания допускается только по наблюдением начальника станции или его заместителя. 

4.2. Категорически запрещается допуск к указанным работам лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

4.3. Запрещается подниматься на мачты (башни) и производить работы на антенных устройствах во время грозы или при ее приближении, при сильном ветре, дожде снегопаде и гололеде. 

4.4. Перед выходом на наклонную крышу здания необходимо одеть предохранительный пояс со страховочной веревкой либо обвязаться прочной веревкой, оставив свободный конец для страховки. Страховочную веревку следует крепить на чердаке за балку или стропила. Крепить веревку за дымовые трубы, стойки радиотрансляционных сетей, мачты телевизионных антенн и тому подобное запрещается. 

4.5. Выходить на крышу разрешается через выходные люки и слуховые окна. На крутых наклонных крышах между мачтой антенны и боковой стенкой ближайшего слухового окна следует натянуть страховочный трос (стальную проволоку диаметром 5 мм), к которому при переходе от окна до антенны крепится карабин цепи предохранительного пояса или страховочная веревка. 
Для установки антенн следует выбирать скат крыши, обращенный в сторону двора. Оттяжки мачт должны крепится за балки крыши или вделанные в стены здания закладные части. крепление оттяжек к трубам, стойкам радиотрансляционных сетей, а также заделка на карнизах, желобах и около водосточных труб запрещается. Если наклон крыши превышает 25 градусов или крыша покрыта непрочным материалом (шифер, черепица и т.п.), около антенны следует оборудовать переходные мостки из досок толщиной не менее 40 мм. и общей шириной не менее 0.6 м. На время проведения работ необходимо выставить наблюдателей со всех сторон здания, где существует опасность падения предметов с крыши. 

4.7. В работах по установке мачт (башен) антенных сооружений должны принимать участие не менее двух человек, а при установке мачт высотой более 8 м.- не менее шести человек. 

4.8. Металлические детали антенн, опущенных для ремонта или настройки (элементы, оттяжки и т.п.), не должны выходить за пределы крыши или соприкасаться с проводами радиотрансляционных, телефонных и иных сетей. 

4.9. Металлические мачты и башни, не изолированные по электрической схеме от земли, необходимо оборудовать молниия защитным заземляющим устройством или соединить с контуром заземления здания. Для мачт и башен, изолированных от земли, должна быть предусмотрена возможность их заземления в период установки и ремонтных работ. 

4.10. При проведении работ по ремонту или настройке антенн, связанных с подъемом на мачты (башни), лицо, проводящее такие работы должно прикрепить себя к мачте цепью предохранительного пояса. Расстегивать карабин цепи разрешается только при переходе через оттяжки. Для обеспечения безопасности перехода через оттяжки необходимо применять предохранительный пояс, снабженный двумя цепями. Во время работ на мачтах антенных сооружений фидеры антенн должны быть обесточены, а металлические конструкции мачт заземлены. 
Лицо, проводящее работы на мачте, должно иметь сумку для инструментов и диэлектрические перчатки. Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии напряжение на антенне и фидере. Запрещается класть на конструкции мачты инструменты, болты, гайки и другие предметы. Лица, наблюдающие за работой, должны находиться от мачты на расстоянии, равном не менее 1/3 ее высоты. 

4.11. Доставка материалов на крышу должна производиться через чердак. Громоздкие детали мачт и антенн поднимают непосредственно с земли при помощи кронштейна с блоком. Кронштейн должен крепиться к предварительно проверенным балкам крыши или к пожарным лестницам. Во время подъема детали направляют с земли с помощью веревок. 
Материалы, поднятые на крышу, должны быть аккуратно уложены и закреплены веревками за устойчивые конструкции крыши. Инструмент и мелкие детали должны храниться в сумках. По окончании работ остатки материалов должны быть убраны с крыши. 

4.12. Для работы на чердаках и в других помещениях следует пользоваться переносными лестницами длиной не более 5 м. Длина лестницы должна быть такой, чтобы все работы можно было проводить стоя, не выше, чем на третьей ступеньке сверху. При работе на переносных лестницах на высоте более 3 м. необходимо прикрепляться при помощи предохранительного пояса к какой-либо конструкции или опоре. Пристегиваться поясом к незакрепленной лестнице запрещается. 
Лестницы, устанавливаемые на гладких и шероховатых полах, должны иметь основания, обитые резиной, а устанавливаемые на земле иметь на основаниях острые металлические наконечники. Если при работе внутри здания нельзя прочно закрепить верх лестницы, у ее основания должен находиться человек, поддерживающий лестницу в устойчивом положении. Работать электроинструментом на высоте более 2.5 м. с приставных лестниц запрещается. 

4.13. Ручной электроинструмент (дрель, паяльник и т.п.), используемый для антенных работ вне помещений, должен быть на напряжение 36 В. Допускается электроинструмент на напряжение 220 В, но с обязательным использованием защитных средств (перчаток) и надежного заземления корпуса электроинструмента. 
Для присоединения электроинструмента к сети должен применяться шланговый провод. Допускаются к применению многожильные гибкие провода типа ПРГ с изоляцией на напряжение не ниже 500 В, заключенные в резиновый шланг. Перед началом работы электроинструмент должен быть проверен на отсутствие замыкания на корпус, нарушений изоляции проводов и обрыва заземляющей жилы. Электроинструментом с дефектами работать запрещается. 

4.14. Лица, занятые прокладкой фидеров антенн и устройством ввода фидеров в помещение любительской радиостанции, должны иметь предохранительные пояса и страховаться веревками. При пробивке отверстий гнезд и борозд в каменных или бетонных стенах зданий следует работать в защитных очках с небьющимися стеклами и в рукавицах. Сверлить отверстия для ввода фидеров в оконных рамах можно только с внутренней стороны окна. Держаться за рамы запрещается. При подключении фидера к радиоустройству необходимо убедиться в отсутствии на фидере напряжения электросети, радиотрансляционной сети и т.п. Подключать фидер, находящийся под напряжением запрещается. 

5. Обеспечение пожарной безопасности в помещениях любительских радиостанций 

5.1. Для обеспечения пожарной безопасности владельцы (начальники) любительских радиостанций должны строго соблюдать требования п.2 настоящих Правил, следить за наличием и исправностью предохранительных устройств в цепях электропитания и молния защитных заземляющих устройств на вводах фидеров. 

5.2. Каждая коллективная радиостанция должна быть оборудована одним или несколькими углекислотными (сухими) огнетушителями. Все операторы станции должны уметь пользоваться огнетушителями. Начальник станции несет ответственность за исправность и своевременную перезарядку огнетушителей. Использование пенных огнетушителей на любительских радиостанциях категорически запрещается. 

5.3. Помещение любительской радиостанции должно содержаться в чистоте и порядке. Карточки - квитанции должны храниться в специальных ящиках или шкафах, а деловые бумаги подшиваться в папки. Все ненужные бумаги должны по мере их накопления изыматься из помещения станции. Запрещается хранить в помещении станции легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества (бензин, ацетон, эпоксидную смолу и др.) 

5.4. В светильниках радиостанций, имеющих пластмассовые патроны и другие термопластичные детали, должны применяться электролампы той мощности, на которую рассчитан данный светильник. Во всех случаях применять для освещения радиостанций электролампы мощностью более 100 Вт. запрещается. 

5.5. Для курения на коллективных радиостанциях должны быть выделены специально оборудованные места. Курение на рабочих местах операторов запрещается. 

5.6. Ремонтные и монтажные работы в помещениях любительских радиостанций, связанные с применением легковоспламеняющихся веществ (бензина, ацетона, масел и др.), должны производиться только в светлое время суток при полностью обесточенной аппаратуре и выключенном освещении. Во время таких работ пользование электро инструментом, включая паяльники, и измерительными приборами, питаемыми от сети, запрещается. 
По окончании работ остатки легковоспламеняющихся веществ, а также пропитанная ими ветошь, промасленные тряпки и т.п. должны быть убраны из помещения радиостанции, а само помещение проветрено.

# Text boxes

Фото  4,5 х 6